1.3 Промышленные выбросы

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д – диапазон измерения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот |  | 1.4.1 | МВИ концентрации азота, водорода, кислорода, метана, диоксида углерода, оксида углерода методом ГХ Д – 70-90 % об |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 49-56 |
| Азот (IY) оксид (азота диоксид) | 0301 | 1.4.2.3 | МВИ концентрации диоксида азота фотометрическим методом с реактивом Грисса-Илосвая Д – 10-1000 мг/нм3 |  | Разработана Белорусским теплоэнергетическим институтом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 56-68 |
| Акриловая кислота | 1512 | 1.4.1 | МВИ концентрации акриловой кислоты методом ГХ Д – 5,0-15000 мг/м3 |  | Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.: Гидрометеоиздат, 1987 г. –.С. 223-229 |
| Акрилонитрил (акриловой кислоты нитрил, пропен-2-нитрил) | 2001 | Д.1.4.1.1 | МВИ 390-96. Методика газохроматографического выполнения измерений ацетона, винилхлорида, акрилонитрила, ацетонитрила, метилакрилата, изопропилового спирта, аллилхлорида, диизопропилового эфира в газовых выбросах цехов 201, 204, 301, 303 Д – 2,0-100 мг/м3 |  | Разработана ПО «Полимир», г. Новополоцк, Республика Беларусь |
|  |  | 2.1.3.58-0019 | МВИ. МН 389-2001. Методика газохроматографического выполнения измерений акрилонитрила, метилакрила и N,N-диметилформамида в газовых выбросах производства полиакрилнитрильного волокна Д – 0,4-5000 мг/м3 | 05.08.2001 | Разработана РУП ПО «Полимир», г. Новополоцк, Республика Беларусь |
| Аллилхлорид | 0878 | Д.1.4.3.1 | МВИ 390-96. Методика газохроматографического выполнения измерений ацетона, винилхлорида, акрилонитрила, ацетонитрила, метилакрилата, изопропилового спирта, аллилхлорида, диизопропилового эфира в газовых выбросах цехов 201, 204, 301, 303 Д – 2,0-100 мг/м3 |  | Разработана ЦЛ ПО «Полимир», г. Новополоцк, Республика Беларусь |
| Антрацен | 0711 | 1.4.9 | МВИ концентрации антрацена, аценафтена, бенз(а)антрацена, бенз(а)пирена, бенз(е)пирена, 2,3-бензодифениленоксида, дифениленоксида, 1-метилнафталина, 2-метилнафталина, перилена, пирена, фенантрена, флуорантена, флуорена, хризена методом ГХ Д – 0,0001-100 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 68-74 |
| Арахиновая кислота |  | 1.4.10 | МВИ концентрации арахиновой, бегеновой, каприновой, лауриновой, маргариновой, миристиновой, пальмитиновой, пентадекановой, стеариновой, ундекановой кислот методом ГХ Д – 0,30-100 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 45-54 |
| Аценафтен | 0714 | 1.4.11 | МВИ концентрации антрацена, аценафтена, бенз(а)антрацена, бенз(а)пирена, бенз(е)пирена, 2,3-бензодифениленоксида, дифениленоксида, 1-метилнафталина, 2-метилнафталина, перилена, пирена, фенантрена, флуорантена, флуорена, хризена методом ГХ Д – 0,0001-100 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 68-74 |
| Ацетонитрил (цианистый метан, цианометан) | 2002 | Д.1.4.5.1 | МВИ 390-96. Методика газохроматографического выполнения измерений ацетона, винилхлорида, акрилонитрила, ацетонитрила, метилакрилата, изопропилового спирта, аллилхлорида, диизопропилового эфира в газовых выбросах цехов 201, 204, 301, 303 Д – 3,0-100 мг/м3 |  | Разработана ЦЛ ПО «Полимир», г. Новополоцк, Республика Беларусь |
| Аэрозоль едких щелочей |  | 1.4.13 | МВИ концентрации аэрозоля едких щелочей фотометрическим методом Д – 0,5-15 мг/м3 |  | Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР. – ЦНИИТЭИлегпром. – М., 1985 г. – С. 85-87 |
| Аэрозоль индустриальных масел |  | 1.4.14 | МВИ концентрации аэрозоля индустриальных масел фотометрическим методом Д – 0,5-100 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 79-82 |
| Бегеновая кислота |  | 1.4.15 | МВИ концентрации арахиновой, бегеновой, каприновой, лауриновой, маргариновой, миристиновой, пальмитиновой, пентадекановой, стеариновой, ундекановой кислот методом ГХ Д – 0,3-100 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 45-54 |
|  |  | 1.4.16 | МВИ концентрации антрацена, аценафтена, бенз(а)антрацена, бенз(а)пирена, бенз(е)пирена, 2,3-бензодифениленоксида, дифениленоксида, 1-метилнафталина, 2-метилнафталина, перилена, пирена, фенантрена, флуорантена, флуорена, хризена методом ГХ Д – 0,0001-100 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 68-74 |
| Бенз(()пирен | 0703 | 1.4.17 | МВИ концентрации антрацена, аценафтена, бенз(а)антрацена, бенз(а)пирена, бенз(е)пирена, 2,3-бензодифениленоксида, дифениленоксида, 1-метилнафталина, 2-метилнафталина, перилена, пирена, фенантрена, флуорантена, флуорена, хризена методом ГХ Д – 0,0001-100 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 68-74 |
| Бенз(e)пирен |  | 1.4.18 | МВИ концентрации антрацена, аценафтена, бенз(а)антрацена, бенз(а)пирена, бенз(е)пирена, 2,3-бензодифениленоксида, дифениленоксида, 1-метилнафталина, 2-метилнафталина, перилена, пирена, фенантрена, флуорантена, флуорена, хризена методом ГХ Д – 0,0001-100 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 68-74 |
| Бензол | 0602 | 1.4.21.2 | МВИ концентрации бензола, м-ксилола, о-ксилола, толуола методом ГХ Д – 1,50-250 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 72-79 |
|  |  | 1.4.21.3 | МВИ концентрации бензола, м-ксилола, о-ксилола, п-ксилола, стирола, толуола, этилбензола, а также предельных (суммарно), непредельных (суммарно) и ароматических углеводородов (суммарно) методом ГХ Д – 0,2-1000 мг/м3 |  | Методические указания по определению и расчету вредных выбросов из основных источников предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. М.: 1984 – С. 101-105. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 74-85 |
| 2,3-Бензодифени-леноксид |  | 1.4.20 | МВИ концентрации антрацена, аценафтена, бенз(а)антрацена, бенз(а)пирена, бенз(е)пирена, 2,3-бензодифениленоксида, дифениленоксида, 1-метилнафталина, 2-метилнафталина, перилена, пирена, фенантрена, флуорантена, флуорена, хризена методом ГХ Д – 0,0001-100 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 68-74 |
| Бута-1,3-диен (1,3-бутадиен, дивинил, бутадиен-1,3) | 0503 | 1.4.35 | МВИ концентрации дивинила фотометрическим методом Д – 20-833 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 82-87 |
| Бутан-1-ол (бутиловый спирт, н-бутанол) | 1042 | 1.4.25 | МВИ концентрации бутилового, гексилового, гептилового, метилового, пентилового, пропилового, этилового спиртов методом ГХ Д – 0,50-200 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 79-87 |
| Бутилацетат (н-бутилацетат, уксусной кислоты бутиловый эфир) | 1210 | 1.4.24.2 | МВИ концентрации амилацетата, бутилацетата, винилацетата, пропилацетата, этилацетата фотометрическим методом со щелочным раствором гидроксиламина Д – 2,0-60 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 77-79 |
| Водород |  | 1.4.28 | МВИ концентрации азота, водорода, кислорода, метана, диоксида углерода, оксида углерода методом ГХ Д – 0,01-1,00% об. |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 49-56 |
| Водород хлористый |  | 1.4.126.2 | МВИ концентрации хлористого водорода фотометрическим методом с роданидом ртути и трехвалентным железом Д – 0,3-20 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 113-115 |
|  |  | 1.4.126.3 | МВИ концентрации хлористого водорода фотометрическим методом с нитратом серебра Д – 0,5-50 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 115-117 |
|  |  | 1.4.126.1 | МВИ концентрации хлористого водорода турбидиметрическим методом Д – 2,0-300 мг/м3 |  | Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.: Гидрометеоиздат, 1987 г. – С. 99-102 |
| Гваякол (1-Гидрокси-4-метоксибензол, о-метоксифенол) | 1030 | 1.4.29.2 | МВИ концентрации гваякола, м-крезола, 2,4-ксиленола, п-тимола, фенола методом ГХ Д – 0,25-100 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 103-111 |
| н-Гексадекан |  | 1.4.30 | МВИ концентраций н-гексадекана, н-гептадекана, е-декана, н-додекана, н-нонадекана, н-нонана, н-октадекана, н-пентадекана, н-тетрадекана, н-тридекана, н-ундекана, н-эйкозана методом ГХ Д – 0,4-200 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 85-94 |
| Гексадекановая кислота (пальмитиновая кислота) | 3348 | 1.4.79 | МВИ концентрации арахиновой, бегеновой, каприновой, лауриновой, маргариновой, миристиновой, пальмитиновой, пентадекановой, стеариновой, ундекановой кислот методом ГХ Д – 0,30-100 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 45-54 |
| Гексан-1-ол (гексиловый спирт) | 1043 | 1.4.31 | МВИ концентрации бутилового, гексилового, гептилового, метилового, пентилового, пропилового, этилового спиртов методом ГХ Д – 0,5-200 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 79-87 |
| Гептадекан |  | 1.4.32 | МВИ концентраций н-гексадекана, н-гептадекана, е-декана, н-додекана, н-нонадекана, н-нонана, н-октадекана, н-пентадекана, н-тетрадекана, н-тридекана, н-ундекана, н-эйкозана методом ГХ Д – 0,4-200 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 85-94 |
| Гептиловый спирт |  | 1.4.33 | МВИ концентрации бутилового, гексилового, гептилового, метилового, пентилового, пропилового, этилового спиртов методом ГХ Д – 0,5-200 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 79-87 |
| н-Декан |  | 1.4.34 | МВИ концентраций н-гексадекана, н-гептадекана, е-декана, н-додекана, н-нонадекана, н-нонана, н-октадекана, н-пентадекана, н-тетрадекана, н-тридекана, н-ундекана, н-эйкозана методом ГХ Д – 0,40-200 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 85-94 |
| Диацетил (2,3-Бутандион) | 1403 | 2.1.3.33-0003 | МВИ. МН 1055-99. Методика выполнения измерений концентрации ацетатов и альдегидов в промвыбросах Д – 2,5-350 мг/м3 | 21.07.1999 | НПГП «МБИ – ЛОТИОС» |
| N,N-Диметилформамид (муравьиной кислоты N,N-диметиламид) | 1523 | 2.1.3.60-0019 | МВИ 389-2001. Методика газохроматографического выполнения измерений акрилонитрила, метилакрила и N,N-диметилформамида в газовых выбросах производства полиакрилнитрильного волокна Д – 2,0-50000 мг/м3 |  | РУП ПО «Полимир» |
| Диметилэтиламин |  | 2.1.3.141-0037 03.11.2004 | МВИ. МН 2121-2004. Методика выполнения измерений концентрации диметилэтиламина в промышленных выбросах фотометрическим методом Д – 0,2-750,0 мг/м3 | 03.11 2004 | УП «ЛОТИОС» |
| Дифениленоксид |  | 1.4.38 | МВИ концентрации антрацена, аценафтена, бенз(а)антрацена, бенз(а)пирена, бенз(е)пирена, 2,3-бензодифениленоксида, дифениленоксида, 1-метилнафталина, 2-метилнафталина, перилена, пирена, фенантрена, флуорантена, флуорена, хризена методом ГХ Д – 0,0001-100 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 68-74 |
| Диизоприловый эфир |  | Д.1.4.32 | МВИ 390-96. Методика газохроматографического выполнения измерений ацетона, винилхлорида, акрилонитрила, ацетонитрила, метилакрилата, изопропилового спирта, аллилхлорида, диизопропилового эфира в газовых выбросах цехов 201, 204, 301, 303 Д – 2,0-100 мг/м3 |  | Разработана ПО «Полимир», г. Новополоцк, Республика Беларусь |
| н-Додекан | - | 1.4.39 | МВИ концентраций н-гексадекана, н-гептадекана, е-декана, н-додекана, н-нонадекана, н-нонана, н-октадекана, н-пентадекана, н-тетрадекана, н-тридекана, н-ундекана, н-эйкозана методом ГХ Д – 0,40-200 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 85-94 |
| Изоамилацетат (уксусной кислоты изопентиловый эфир) | 1219 | 2.1.3.36-0003 | МВИ. МН 1055-99. Методика выполнения измерений концентрации ацетатов и альдегидов в промвыбросах Д – 2,5-350 мг/м3 | 21.07.1999 | НПГП «МБИ – ЛОТИОС» |
| Изовалериановая кислота (3-метилбутановая кислота) | 3353 | 1.4.41 | МВИ концентрации валериановой, изо-валериановой, изо-масляной, каприловой, капроновой, масляной, пеларгоновой, пропионовой, уксусной, энантовой кислот методом ГХ Д – 0,25-100 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 88-96 |
| Изовалериановый альдегид (3-метилбутаналь, изовалеральдегид) | 1339 | 2.1.3.30-0003 | МВИ. МН 1055-99. Методика выполнения измерений концентрации ацетатов и альдегидов в промвыбросах Д – 2,5-350 мг/м3 | 21.07.1999 | НПГП «МБИ – ЛОТИОС» |
| Изомасляная кислота (2-метилпропионовая кислота) | 1528 | 1.4.42 | МВИ концентрации валериановой, изо-валериановой, изо-масляной, каприловой, капроновой, масляной, пеларгоновой, пропионовой, уксусной, энантовой кислот методом ГХ Д – 0,25-100 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 88-96 |
| Изомасляный альдегид (2-метилпропаналь, изобутиральдегид) | 1304 | 2.1.3.29-0003 | МВИ. МН 1055-99. Методика выполнения измерений концентрации ацетатов и альдегидов в промвыбросах Д – 2,5-350 мг/м3 | 21.07.1999 | НПГП «МБИ – ЛОТИОС» |
| Каприловая кислота |  | 1.4.44 | МВИ концентрации валериановой, изо-валериановой, изо-масляной, каприловой, капроновой, масляной, пеларгоновой, пропионовой, уксусной, энантовой кислот методом ГХ Д – 0,25-100 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 88-96 |
| Каприновая кислота |  | 1.4.45 | МВИ концентрации арахиновой, бегеновой, каприновой, лауриновой, маргариновой, миристиновой, пальмитиновой, пентадекановой, стеариновой, ундекановой кислот методом ГХ Д – 0,30-100 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 45-54 |
| Капроновая кислота (гексановая кислота) | 1531 | 1.4.46.2 | МВИ концентрации валериановой, изо-валериановой, изо-масляной, каприловой, капроновой, масляной, пеларгоновой, пропионовой, уксусной, энантовой кислот методом ГХ Д – 0,25-100 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 88-96 |
| Кислород |  | 1.4.48 | МВИ концентрации азота, водорода, кислорода, метана, диоксида углерода, оксида углерода методом ГХ Д – 1,0-21,0 % об. |  | Методические указания по определению и расчету вредных выбросов из основных источников предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. М.: 1984 – С. 116-126. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 49-56 |
| Клетки-продуценты кормовых дрожжей |  | 2.1.3.37-0004 | МВИ. МН 1056-99. Методика выполнения измерений концентраций клеток- продуцентов кормовых дрожжей в промвыбросах Д – 1300-600000 кл/м3 | 21.07.1999 | НПГП "МБИ - ЛОТИОС" |
| 2,4-Ксиленол |  | 1.4.53 | МВИ концентрации гваякола, м-крезола, 2,4-ксиленола, п-тимола, фенола методом ГХ Д – 0,25-100 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 103-111 |
| м-Ксилол |  | 1.4.54.2 | МВИ концентрации бензола, м-ксилола, о-ксилола, толуола методом ГХ Д – 1,50-250 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 72-79 |
|  |  | 1.4.54.3 | МВИ концентрации бензола, м-ксилола, о-ксилола, п-ксилола, стирола, толуола, этилбензола, а также предельных (суммарно), непредельных (суммарно) и ароматических углеводородов (суммарно) методом ГХ Д – 0,2-1000 мг/м3 |  | Методические указания по определению и расчету вредных выбросов из основных источников предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. М.: 1984 – С. 101-115. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 74-85 |
| о-Ксилол (1,2-Диметилбензол) |  | 1.4.55.2 | МВИ концентрации бензола, м-ксилола, о-ксилола, толуола методом ГХ Д – 1,50-250 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 72-79 |
|  |  | 1.4.55.3 | МВИ концентрации бензола, м-ксилола, о-ксилола, п-ксилола, стирола, толуола, этилбензола, а также предельных (суммарно), непредельных (суммарно) и ароматических углеводородов (суммарно) методом ГХ Д – 0,2-1000 мг/м3 |  | Методические указания по определению и расчету вредных выбросов из основных источников предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. М.: 1984 – с. 101-115. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 74-85 |
| п-Ксилол (1,4-диметилбензол) |  | 1.4.56.1 | МВИ концентрации бензола, м-ксилола, о-ксилола, п-ксилола, стирола, толуола, этилбензола, а также предельных (суммарно), непредельных (суммарно) и ароматических углеводородов (суммарно) методом ГХ Д – 0,2-1000 мг/м3 |  | Методические указания по определению и расчету вредных выбросов из основных источников предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. М.: 1984 – С. 101-115. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 74-85 |
| Лауриновая кислота |  | 1.4.57 | МВИ концентрации арахиновой, бегеновой, каприновой, лауриновой, маргариновой, миристиновой, пальмитиновой, пентадекановой, стеариновой, ундекановой кислот методом ГХ Д – 0,30-100 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 45-54 |
| Маргариновая кислота |  | 1.4.60 | МВИ концентрации арахиновой, бегеновой, каприновой, лауриновой, маргариновой, миристиновой, пальмитиновой, пентадекановой, стеариновой, ундекановой кислот методом ГХ Д – 0,30-100 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 45-54 |
| Масляная кислота (бутановая кислота) | 1534 | 1.4.61.2 | МВИ концентрации валериановой, изо-валериановой, изо-масляной, каприловой, капроновой, масляной, пеларгоновой, пропионовой, уксусной, энантовой кислот методом ГХ Д – 0,25-100 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 88-96 |
| Медь и ее соединения (в пересчете на медь) | 0140 | 1.4.62 | МВИ концентрации меди методом ААС при массовой доле в пыли 0,1-4,0 % |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 94-96 |
| Метан | 0410 | 1.4.64 | МВИ концентрации азота, водорода, кислорода, метана, диоксида углерода, оксида углерода методом ГХ Д – 0,05-10,0 % об. |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 49-56 |
| Метанол (метиловый спирт) | 1052 | 1.4.69.3 | МВИ концентрации бутилового, гексилового, гептилового, метилового, пентилового, пропилового, этилового спиртов методом ГХ Д – 0,50-200 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 79-87 |
|  |  | Д.1.4.13.1 | МВИ 290-95. Методика газохроматографического определения формальдегида, фурфурола и метанола в воздухе рабочей зоны и газовых выбросах промышленных производств Д – 2,5-100 мг/м3 |  | Разработана Республиканским научно-практическим центром по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания Министерства здравоохранения Республики Беларусь и БелНИСГИ, г. Минск |
| Метилакрилат | 1225 | Д.1.4.12.1 | МВИ 390-96. Методика газохроматографического выполнения измерений ацетона, винилхлорида, акрилонитрила, ацетонитрила, метилакрилата, изопропилового спирта, аллилхлорида, диизопропилового эфира в газовых выбросах цехов 201, 204, 301, 303 Д – 2,0-100 мг/м3 |  | Разработана ПО «Полимир», г. Новополоцк, Республика Беларусь |
|  |  | 2.1.3.59-0019 | МВИ 389-2001. Методика газохроматографического выполнения измерений акрилонитрила, метилакрила и N,N-диметилформамида в газовых выбросах производства полиакрилнитрильного волокна Д – 2,0-1000 мг/м3 | 05.08.2001 | РУП ПО «Полимир» |
| 1-Метилнафталин |  | 1.4.67 | МВИ концентрации антрацена, аценафтена, бенз(а)антрацена, бенз(а)пирена, бенз(е)пирена, 2,3-бензодифениленоксида, дифениленоксида, 1-метилнафталина, 2-метилнафталина, перилена, пирена, фенантрена, флуорантена, флуорена, хризена методом ГХ Д – 0,0001-100 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 68-74 |
| 2-Метилнафталин | 0707 | 1.4.68 | МВИ концентрации антрацена, аценафтена, бенз(а)антрацена, бенз(а)пирена, бенз(е)пирена, 2,3-бензодифениленоксида, дифениленоксида, 1-метилнафталина, 2-метилнафталина, перилена, пирена, фенантрена, флуорантена, флуорена, хризена методом ГХ Д – 0,0001-100 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 68-74 |
| Миристиновая кислота |  | 1.4.72 | МВИ концентрации арахиновой, бегеновой, каприновой, лауриновой, маргариновой, миристиновой, пальмитиновой, пентадекановой, стеариновой, ундекановой кислот методом ГХ Д – 0,30-100 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 45-54 |
| н-Нонадекан |  | 1.4.76 | МВИ концентраций н-гексадекана, н-гептадекана, е-декана, н-додекана, н-нонадекана, н-нонана, н-октадекана, н-пентадекана, н-тетрадекана, н-тридекана, н-ундекана, н-эйкозана методом ГХ Д – 0,40-200 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 85-94 |
| н-Нонан |  | 1.4.77 | МВИ концентраций н-гексадекана, н-гептадекана, е-декана, н-додекана, н-нонадекана, н-нонана, н-октадекана, н-пентадекана, н-тетрадекана, н-тридекана, н-ундекана, н-эйкозана методом ГХ Д – 0,40-200 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 85-94 |
| Озон | 0326 | Д.1.4.31 | МВИ концентрации озона фотометрическим методом с иодидом калия Д – 0,05-1,3 мг/м3 |  | Методические указания по определению концентраций вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы). М.: 1992 г. – С. 37-39 |
| н-Октадекан |  | 1.4.78 | МВИ концентраций н-гексадекана, н-гептадекана, е-декана, н-додекана, н-нонадекана, н-нонана, н-октадекана, н-пентадекана, н-тетрадекана, н-тридекана, н-ундекана, н-эйкозана методом ГХ Д – 0,40-200 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 85-94 |
| Пеларгоновая кислота |  | 1.4.80 | МВИ концентрации валериановой, изо-валериановой, изо-масляной, каприловой, капроновой, масляной, пеларгоновой, пропионовой, уксусной, энантовой кислот методом ГХ Д – 0,25-100 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 88-96 |
| н-Пентадекан |  | 1.4.81 | МВИ концентраций н-гексадекана, н-гептадекана, е-декана, н-додекана, н-нонадекана, н-нонана, н-октадекана, н-пентадекана, н-тетрадекана, н-тридекана, н-ундекана, н-эйкозана методом ГХ Д – 0,40-200 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 85-94 |
| Пентадекановая кислота |  | 1.4.82 | МВИ концентрации арахиновой, бегеновой, каприновой, лауриновой, маргариновой, миристиновой, пальмитиновой, пентадекановой, стеариновой, ундекановой кислот методом ГХ Д – 0,30-100 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 45-54 |
| Пенталь (валериановый альдегид ) | 1303 | 2.1.3.31-0003 | МВИ. МН 1055-99. Методика выполнения измерений концентрации ацетатов и альдегидов в промвыбросах Д – 2,5-350 мг/м3 | 21.07.1999 | Разработана НПГП «МБИ – ЛОТИОС», г. Минск, Республика Беларусь |
| Пентан-1-ол (амиловый спирт, пентиловый спирт) | 1039 | 1.4.83 | МВИ концентрации бутилового, гексилового, гептилового, метилового, пентилового, пропилового, этилового спиртов методом ГХ Д – 0,50-200 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 79-87 |
| Пентановая кислота (валериановая кислота) | 1519 | 1.4.26.2 | МВИ концентрации валериановой, изо-валериановой, изо-масляной, каприловой, капроновой, масляной, пеларгоновой, пропионовой, уксусной, энантовой кислот методом ГХ Д – 0,25-100 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 88-96 |
| Пентилацетат (н-амилацетат, уксусной кислоты н-пентиловый эфир) |  | 1.4.7 | МВИ концентрации амилацетата, бутилацетата, винилацетата, пропилацетата, этилацетата фотометрическим методом со щелочным раствором гидроксиламина Д – 2,0-60 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 77-79 |
| Перилен |  | 1.4.84 | МВИ концентрации антрацена, аценафтена, бенз(а)антрацена, бенз(а)пирена, бенз(е)пирена, 2,3-бензодифениленоксида, дифениленоксида, 1-метилнафталина, 2-метилнафталина, перилена, пирена, фенантрена, флуорантена, флуорена, хризена методом ГХ Д – 0,0001-100 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 68-74 |
| Пирен (бензо (def) фенантрен) | 0722 | 1.4.85 | МВИ концентрации антрацена, аценафтена, бенз(а)антрацена, бенз(а)пирена, бенз(е)пирена, 2,3-бензодифениленоксида, дифениленоксида, 1-метилнафталина, 2-метилнафталина, перилена, пирена, фенантрена, флуорантена, флуорена, хризена методом ГХ Д – 0,0001-100 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 68-74 |
| Пропан-1-ол (пропиловый спирт) | 1054 | 1.4.87.2 | МВИ концентрации бутилового, гексилового, гептилового, метилового, пентилового, пропилового, этилового спиртов методом ГХ Д – 0,50-200 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 79-87 |
| Пропан-2-он (ацетон) | 1401 | Д.1.4.4.1 | МВИ 390-96. Методика газохроматографического выполнения измерений ацетона, винилхлорида, акрилонитрила, ацетонитрила, метилакрилата, изопропилового спирта, аллилхлорида, диизопропилового эфира в газовых выбросах цехов 201, 204, 301, 303 Д – 2,0-100 мг/м3 |  | Разработана ЦЛ ПО «Полимир», г. Новополоцк, Республика Беларусь |
| Проп-2-ен-1-аль (акролеин) | 1301 | 2.1.3.32-0003 | МВИ. МН 1055-99. Методика выполнения измерений концентрации ацетатов и альдегидов в промвыбросах Д – 2,5-350 мг/м3 | 21.07.1999 | Разработана НПГП «МБИ – ЛОТИОС», г. Минск, Республика Беларусь |
| Пропилацетат (уксусной кислоты пропиловый эфир) | 1238 | 1.4.86 | МВИ концентрации амилацетата, бутилацетата, винилацетата, пропилацетата, этилацетата фотометрическим методом со щелочным раствором гидроксиламина Д – 2,0-60 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 77-79 |
| Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид) | 1314 | 2.1.3.28-0003 | МВИ. МН 1055-99. Методика выполнения измерений концентрации ацетатов и альдегидов в промвыбросах Д – 2,5-350 мг/м3 | 21.07.1999 | Разработана НПГП «МБИ– ЛОТИОС» г. Минск, Республика Беларусь |
| Пропионовая кислота | 1546 | 1.4.89.2 | МВИ концентрации валериановой, изо-валериановой, изо-масляной, каприловой, капроновой, масляной, пеларгоновой, пропионовой, уксусной, энантовой кислот методом ГХ Д – 0,25-100 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 88-96 |
| Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 0330 | 1.4.94.7 | МВИ концентрации диоксида серы фотометрическим методом с хлоридом бария Д – 0,6-12 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 88-90 |
| Сера триоксид |  | 1.4.95 | МВИ концентрации триоксида серы турбидиметрическим методом Д – 1-300 мг/м3 |  | Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.: Гидрометеоиздат, 1987 г. – С. 75-82 |
| Серная кислота | 0322 | 1.4.91.2 | МВИ концентрации серной кислоты турбидиметрическим методом Д – 0,4-8,0 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 85-87 |
|  |  | 1.4.91.1 | МВИ концентрации серной кислоты турбидиметрическим методом Д – 1-300 мг/м3 |  | Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.: Гидрометеоиздат, 1987 г. – С. 75-82 |
| Сероводород | 0333 | 1.4.92.1 | Методика раздельного иодоалкалиметрического определения концентраций сероводорода и диоксида серы при совместном присутствии Д – 500-1500 мг/м3 |  | Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.: Гидрометеоиздат, 1987 г. – С. 29-33 |
|  |  | 1.4.92.3 | Методика определения концентрации сероводорода йодометрическим методом Д – 50-25 000 мг/м3 |  | Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.: Гидрометеоиздат, 1987 г. – С. 63-65 |
|  |  | 1.4.92.2 | МВИ концентрации сероводорода фотометрическим методом по метиленовому синему Д – 5,0-50 мг/м3 |  | Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.: Гидрометеоиздат, 1987 г. – С. 58-62 |
|  |  | 1.4.92.4 | МВИ концентрации сероводорода колорометрическим методом Д – 0,5-40 мг/м3 |  | Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР. – ЦНИИТЭИлегпром. – М., 1985 г. – С. 115-117 |
|  |  | 1.4.92.5 | МВИ концентрации сероводорода методом ГХ Д – 150-50000 мг/м3 |  | Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.: Гидрометеоиздат, 1987 г. – С. 215-223 |
| Сероуглерод | 0334 | 1.4.93.1 | МВИ определения концентрации сероуглерода фотометрическим методом с диэтилдитиокарбаматом меди Д – 0,5-70 мг/м3 |  | Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.: Гидрометеоиздат, 1987 г. – С. 37-40 |
|  |  | 1.4.93.2 | МВИ определения концентрации сероуглерода титриметрическим иодометрическим методом Д – 70-5000 мг/м3 |  | Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.: Гидрометеоиздат, 1987 г. – С. 41-43 |
| Скипидар | 2748 | 1.4.96.2 | МВИ концентрации скипидара фотометрическим методом с фурфуролом в присутствии серной кислоты Д – 3,3-300 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 90-92 |
|  |  | 1.4.96.3 | МВИ концентрации скипидара фотометрическим методом с п-диметиламинобензальдегидом Д – 0,5-3,0 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 93-95 |
| Стеариновая кислота (н-октадекановая кислота, цетилуксусная кислота) |  | 1.4.97 | МВИ концентрации арахиновой, бегеновой, каприновой, лауриновой, маргариновой, миристиновой, пальмитиновой, пентадекановой, стеариновой, ундекановой кислот методом ГХ Д – 0,3-100 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 45-54 |
| Стирол (винилбензол) |  | 1.4.98.2 | МВИ концентрации бензола, м-ксилола, о-ксилола, п-ксилола, стирола, толуола, этилбензола, а также предельных (суммарно), непредельных (суммарно) и ароматических углеводородов (суммарно) методом ГХ Д – 0,2-1000 мг/м3 |  | Методические указания по определению и расчету вредных выбросов из основных источников предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. М.: 1984 – С. 101-105. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 74-85 |
|  |  | 1.4.98.1 | МВИ концентрации стирола фотометрическим методом с нитрующей смесью Д – 4,4-200 мг/м3 |  | Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР. – ЦНИИТЭИлегпром. – М., 1985 г. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 95-97 |
| Твердые частицы суммарно (пыль, взвешенные вещества) | 2902 | 1.4.18 | МВИ концентрации пыли гравиметрическим методом |  | Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.: Гидрометеоиздат, 1987 г. – 138-150 |
|  |  | Д.1.4.18 | МВИ массового выброса промышленной пыли гравиметрическим методом Д – 0,001-1000 г/c |  | МВИ 279-96. Методика гравиметрического определения массового выброса промышленной пыли из стационарных организованных источников загрязнения атмосферы. Разработана лабораторией труда и охраны окружающей среды Научно-исследовательского и проектно-конструкторского медико-биотехнологического института Комитета по фармацевтической и микробиологической промышленности, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 54-71 |
| н-Тетрадекан |  | 1.4.100 | МВИ концентраций н-гексадекана, н-гептадекана, е-декана, н-додекана, н-нонадекана, н-нонана, н-октадекана, н-пентадекана, н-тетрадекана, н-тридекана, н-ундекана, н-эйкозана методом ГХ Д – 0,40-200 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 85-94 |
| п-Тимол (2-Изопропил-5-метилфенол, тимол) | 1094 | 1.4.101 | МВИ концентрации гваякола, м-крезола, 2,4-ксиленола, п-тимола, фенола методом ГХ Д – 0,25-100 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 103-111 |
| Толуол (метилбензол) | 0621 | 1.4.102.2 | МВИ концентрации бензола, м-ксилола, о-ксилола, толуола методом ГХ Д – 1,50-250 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 72-79 |
|  |  | 1.4.102.3 | МВИ концентрации бензола, м-ксилола, о-ксилола, п-ксилола, стирола, толуола, этилбензола, а также предельных (суммарно), непредельных (суммарно) и ароматических углеводородов (суммарно) методом ГХ Д – 0,2-1000 мг/м3 |  | Методические указания по определению и расчету вредных выбросов из основных источников предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. М.: 1984 – С. 101-115. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 74-85 |
| н-Тридекан |  | 1.4.103 | МВИ концентраций н-гексадекана, н-гептадекана, е-декана, н-додекана, н-нонадекана, н-нонана, н-октадекана, н-пентадекана, н-тетрадекана, н-тридекана, н-ундекана, н-эйкозана методом ГХ Д – 0,40-200 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 85-94 |
| Углеводороды (суммарное содержание) |  | Д.1.4.21 | МВИ 388-96. Методика газохроматографического выполнения измерений суммы углеводородов в газовых выбросах производства полиэтилена Д – 9,0-300000 мг/м3, П – 17 % |  | Разработана ПО «Полимир», г. Новополоцк, Республика Беларусь |
|  |  | 1.4.104 | МВИ концентрации углеводородов методом ГХ Д – от 2 % и выше П – 9,02 % |  | Методические указания по определению и расчету вредных выбросов из основных источников предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. М.: 1984 – С. 144-151. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 96-101 |
| Углеводороды ароматические (суммарное содержание) | 0655 | 1.4.105.2 | МВИ концентрации бензола, м-ксилола, о-ксилоа, п-ксилола, стирола, толуола, этилбензола, а также предельных (суммарно), непредельных (суммарно) и ароматических углеводородов (суммарно) методом ГХ Д – 0,2-1000 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 74-85 |
|  |  | 1.4.105.1 | МВИ суммарного содержания ароматических углеводородов методом ГХ Д – 50-30000 мг/м3 |  | Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.: Гидрометеоиздат, 1987 г. – С. 107-111 |
| Углеводороды непредельные С2-С5 (суммарное содержание) | 0550 | 1.4.106 | МВИ концентрации бензола, м-ксилола, о-ксилоа, п-ксилола, стирола, толуола, этилбензола, а также предельных (суммарно), непредельных (суммарно) и ароматических углеводородов (суммарно) методом ГХ Д – 0,2-1000 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 74-85 |
| Углеводороды предельные С1-С10 (суммарное содержание) |  | 1.4.108 | МВИ концентрации бензола, м-ксилола, о-ксилоа, п-ксилола, стирола, толуола, этилбензола, а также предельных (суммарно), непредельных (суммарно) и ароматических углеводородов (суммарно) методом ГХ Д – 0,2-1000 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 74-85 |
| Углерод диоксид |  | 1.4.109 | МВИ концентрации азота, водорода, кислорода, метана, диоксида углерода, оксида углерода методом ГХ Д – 0,30-15 % об. |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 49-56 |
| Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0337 | 1.4.110.7 | МВИ концентрации оксида углерода фотометрическим методом с сульфаниловой кислотой Д – 4,0-80 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 98-101 |
|  |  | 1.4.110.8 | МВИ концентрации азота, водорода, кислорода, метана, диоксида углерода, оксида углерода методом ГХ Д – 0,05-10,0 % об. |  | Методические указания по определению и расчету вредных выбросов из основных источников предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. М.: 1984 – С. 116-126. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 49-56 |
| Уксусная кислота |  | 1.4.111.3 | МВИ концентрации валериановой, изо-валериановой, изо-масляной, каприловой, капроновой, масляной, пеларгоновой, пропионовой, уксусной, энантовой кислот методом ГХ Д – 0,25-100 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 88-96 |
|  |  | 1.4.111.4 | Методика «Определения концентрации уксусной кислоты в выбросах от стационарных источников фотометрическим методом с ванадатом аммония» Д – 1,5- 130,0 мг/м3 | Продлён срок действия до 01.01.2013 г. | Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях лёгкой промышленности СССР,-ЦНИИТЭИлегпром.– М., 1985 |
| н-Ундекан |  | 1.4.112 | МВИ концентраций н-гексадекана, н-гептадекана, е-декана, н-додекана, н-нонадекана, н-нонана, н-октадекана, н-пентадекана, н-тетрадекана, н-тридекана, н-ундекана, н-эйкозана методом ГХ Д – 0,4-200 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 85- 94 |
| Ундекановая кислота |  | 1.4.113 | МВИ концентрации арахиновой, бегеновой, каприновой, лауриновой, маргариновой, миристиновой, пальмитиновой, пентадекановой, стеариновой, ундекановой кислот методом ГХ Д – 0,30-100 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 45-54 |
| Фенантрен | 0716 | 1.4.114 | МВИ концентрации антрацена, аценафтена, бенз(а)антрацена, бенз(а)пирена, бенз(е)пирена, 2,3-бензодифениленоксида, дифениленоксида, 1-метилнафталина, 2-метилнафталина, перилена, пирена, фенантрена, флуорантена, флуорена, хризена методом ГХ Д – 0,0001-100 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 68-74 |
| Фенол (гидроксибензол) | 1071 | 1.4.115.3 | МВИ концентрации гваякола, м-крезола, 2,4-ксиленола, п-тимола, фенола методом ГХ Д – 0,25-100 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 103-111 |
|  |  | 1.4.115.2 | МВИ концентрации фенола методом ГХ Д – 0,005-10 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 101-108 |
|  |  |  | МВИ 316-96 «Методика газохроматографического определения фенола в воздухе рабочей зоны и газовых выбросах промышленных производств» Д – 0,15-15 мг/м3 |  | Минздрав Республики Беларусь и БелНИСГИ |
| Флуорантен |  | 1.4.116 | МВИ концентрации антрацена, аценафтена, бенз(а)антрацена, бенз(а)пирена, бенз(е)пирена, 2,3-бензодифениленоксида, дифениленоксида, 1-метилнафталина, 2-метилнафталина, перилена, пирена, фенантрена, флуорантена, флуорена, хризена методом ГХ Д – 0,0001-100 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 68-74 |
| Флуорен |  | 1.4.117 | МВИ концентрации антрацена, аценафтена, бенз(а)антрацена, бенз(а)пирена, бенз(е)пирена, 2,3-бензодифениленоксида, дифениленоксида, 1-метилнафталина, 2-метилнафталина, перилена, пирена, фенантрена, флуорантена, флуорена, хризена методом ГХ Д – 0,0001-100 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 68-74 |
| Формальдегид (метаналь) | 524 1325 | Д.1.4.25.1 | МВИ 290-95. Методика газохроматографического определения формальдегида, фурфурола и метанола в воздухе рабочей зоны и газовых выбросах промышленных производств Д – 0,1-25 мг/м3 |  | Разработана Республиканским научно-практическим центром по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания Министерства здравоохранения Республики Беларусь и БелНИСГИ, г. Минск |
|  |  | 1.4.118.1 | МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом с хромотроповой кислотой Д – 0,1-30 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 101-106 |
|  |  | 1.4.118.2 | МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом с фуксинсернистым реактивом Д – 0,4-50 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 107-110 |
|  |  | Д.1.4.25.2 | М 02/в-02-96. Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида в источниках загрязнения атмосферы Д – 0,04 – 40 мг/м3 |  | ООО «Люмэкс» |
| 2-Фурилметанол (фур-2-илметанол, фурфуриловый спирт) |  | 1.4.123 | МВИ концентрации тетрагидрофурфурилового и фурфурилового спиртов методом ГХ Д – 10-1000 мг/м3 |  |  |
| 2-Фурфуральдегид (2-фуральдегид, фурфураль, фурфурол) | 2425 | Д.1.4.26.2 | МВИ концентрации фурфурола методом ГХ Д – 0,9-2500 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 96-103 |
|  |  | Д.1.4.26.1 | МВИ 290-95. Методика газохроматографического определения формальдегида, фурфурола и метанола в воздухе рабочей зоны и газовых выбросах промышленных производств Д – 0,1-25 мг/м3 |  | Разработана Республиканским научно-практическим центром по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания Министерства здравоохранения Республики Беларусь и БелНИСГИ, г. Минск |
|  |  | 1.4.124 | МВИ концентрации фурфурола и метилфурфурола методом ГХ Д – 10-1000 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 41-49 |
| Хлор | 0349 | 1.4.125.2 | МВИ концентрации хлора фотометрическим методом по иодкрахмальной реакции Д – 0,025-1,0 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 110-112 |
| Хлорэтилен (винилхлорид, этиленхлорид) | 557 0827 | Д.1.4.7 | МВИ 390-96. Методика газохроматографического выполнения измерений ацетона, винилхлорида, акрилонитрила, ацетонитрила, метилакрилата, изопропилового спирта, аллилхлорида, диизопропилового эфира в газовых выбросах цехов 201, 204, 301, 303 Д – 2,0-100 мг/м3 |  | Разработана ЦЛ ПО «Полимир», г. Новополоцк, Республика Беларусь |
| Хризен |  | 1.4.127 | МВИ концентрации антрацена, аценафтена, бенз(а)антрацена, бенз(а)пирена, бенз(е)пирена, 2,3-бензодифениленоксида, дифениленоксида, 1-метилнафталина, 2-метилнафталина, перилена, пирена, фенантрена, флуорантена, флуорена, хризена методом ГХ Д – 0,0001-100 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 68-74 |
| Цианистый водород |  | 2.1.3.223-0090 07.05.2010 | МВИ. МН 3089-2009. Методика выполнения измерений концентрации цианистого водорода в газовых выбросах производства мономеров завода "Полимир" ОАО "Нафтан" фотоколориметрическим методом с пиридин-n-фенилендиамином Д – 1,50-50,00 вкл. мг/м3 | 29.01.2009 | ОАО «Нафтан» завод «Полимир» |
| н-Эйкозан |  | 1.4.132 | Метидика концентраций н-гексадекана, н-гептадекана, е-декана, н-додекана, н-нонадекана, н-нонана, н-октадекана, н-пентадекана, н-тетрадекана, н-тридекана, н-ундекана, н-эйкозана методом ГХ Д – 0,4-200 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 85-94 |
|  |  |  | МВИ 62-94. Методика газохроматографического определения концентраций парафиновых углеводородов ряда С9-С20 в газовых выбросах фармацевтических и микробиологических производств Д – 0,4-200 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь |
| Энантовая кислота |  | 1.4.133 | МВИ концентрации валериановой, изо-валериановой, изо-масляной, каприловой, капроновой, масляной, пеларгоновой, пропионовой, уксусной, энантовой кислот методом ГХ Д – 0,25-100 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 88-96 |
| Этанол (этиловый спирт) | 1061 | 1.4.136.4 | МВИ концентрации бутилового, гексилового, гептилового, метилового, пентилового, пропилового, этилового спиртов методом ГХ Д – 0,50-200 мг/м3 |  | Разработана научно-исследовательским и проектно-конструкторским медико-биотехнологическим институтом, г. Минск, Республика Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 79-87 |
| Этенилацетат (винилацетат, уксусной кислоты виниловый эфир) | 1213 | 1.4.27 | МВИ концентрации амилацетата, бутилацетата, винилацетата, пропилацетата, этилацетата фотометрическим методом со щелочным раствором гидроксиламина Д – 2,0-60 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 77-79 |
| Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир) | 1240 | 2.1.3.34-0003 | МВИ. МН 1055-99. Методика выполнения измерений концентрации ацетатов и альдегидов в промвыбросах Д – 2,5-350 мг/м3 | 21.07.1999 | Разработана НПГП «МБИ – ЛОТИОС» г. Минск, Республика Беларусь |
|  |  | 1.3.134.3 | МВИ концентрации амилацетата, бутилацетата, винилацетата, пропилацетата, этилацетата фотометрическим методом со щелочным раствором гидроксиламина Д – 2,0-60 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 77-79 |
| Этилбензол | 0627 | 1.4.135 | МВИ концентрации бензола, м-ксилола, о-ксилоа, п-ксилола, стирола, толуола, этилбензола, а также предельных (суммарно), непредельных (суммарно) и ароматических углеводородов (суммарно) методом ГХ Д – 0,2-1000 мг/м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 74-85 |
| Этилена оксид | 1611 | Д.1.4.31 | МВИ 382-96. Методика газохроматографического выполнения измерений окиси этилена в газовых выбросах и технологических газовых потоках производства полиакрилнитрильного волокна Д – 0,03-200000 мг/м3 |  | Разработана ПО «Полимир», г. Новополоцк, Республика Беларусь |

1.4 Выбросы от передвижных (мобильных) источников

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д – диапазон измерения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымность отработавших газов |  | - | ГОСТ 21393-75. Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений. Требования безопасности | 01.01.1977 |  |
|  |  | 1.1.4.1-0001 | ГОСТ 17.2.2.01-84. Охрана природы. Атмосфера. Дизели автомобильные. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений | 01.07.1995 |  |
| Углеводороды |  | 1.1.4.3-0002 | ГОСТ 17.2.2.03-87. Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерений содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями. Требования безопасности | 01.01.1988 |  |
| Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0337 | 1.1.4.2-0002 | ГОСТ 17.2.2.03-87. Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерений содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями. Требования безопасности | 01.01.1988 |  |