Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

РЕЕСТР

методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области экологического контроля

Дополнения

за четвертый квартал 2012 года

1.3 Промышленные выбросы

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердые частицы (пыль) |  | 2.1.3.289-0121 | МВИ.МН 4514-2012. Методика выполнения измерений концентрации твердых частиц (пыли) в выбросах от стационарных источников гравиметрическим методом Д – 15-20000 мг/м3 Повторяемость – 0,37∙С мг/м3 Восроизводимость – 0,39∙С мг/м3 | 12.12.2012 | УП "ЛОТИОС", г.Минск |
| Азота диоксид |  | 2.1.3.133-0122 | МВИ.МН 4453-2012. Методика выполнения измерений концентрации диоксида азота в выбросах от стационарных источников фотометрическим методом с использованием реактива Грисса-Илосвая Д – св. 0,3 мг/м3 Повторяемость – 0,22∙С мг/м3 Восроизводимость – 0,25∙С мг/м3 | 21.11.2012 | УП "ЛОТИОС", г.Минск |
| Уксусная кислота |  | 2.1.3.1-0123 | МВИ.МН 4443-2012. Методика выполнения измерений концентрации уксусной кислоты в выбросах от стационарных источников фотометрическим методом с ванадатом аммония Д – св. 1,5 мг/м3 Д – 1,5-40 мг/м3 Повторяемость – 0,14∙С мг/м3 Восроизводимость – 0,17∙С мг/м3 Д – 40-130 мг/м3 Повторяемость – 0,06∙С мг/м3 Восроизводимость – 0,08∙С мг/м3 | 21.11.2012 | УП "ЛОТИОС", г.Минск |

2.1 Поверхностные воды

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества |  | 2.2.1.191-0066 | МВИ.МН 4362-2012. Методика выполнения измерений взвешенных веществ гравиметрическим методом в сточных, поверхностных и подземных водах Д – св. 3 мг/дм3 Д – 3,0-50 мг/дм3 Повторяемость – 0,224∙С мг/дм3 Восроизводимость – 0,108∙С мг/дм3 Д – св. 50 мг/дм3 Повторяемость – 0,218∙С мг/дм3 Восроизводимость – 0,146∙С мг/дм3 | 14.11.2012 | Государственное учреждение «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» |

2.2 Сточные воды

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества |  | 2.2.2.191-0098 | МВИ.МН 4362-2012. Методика выполнения измерений взвешенных веществ гравиметрическим методом в сточных, поверхностных и подземных водах Д – св. 3 мг/дм3 Д – 3,0-50 мг/дм3 Повторяемость – 0,224∙С мг/дм3 Восроизводимость – 0,108∙С мг/дм3 Д – св. 50 мг/дм3 Повторяемость – 0,218∙С мг/дм3 Восроизводимость – 0,146∙С мг/дм3 | 14.11.2012 | Государственное учреждение «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» |

2.3 Подземные воды

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества |  | 2.2.3.191-0070 | МВИ.МН 4362-2012. Методика выполнения измерений взвешенных веществ гравиметрическим методом в сточных, поверхностных и подземных водах Д – св. 3 мг/дм3 Д – 3,0-50 мг/дм3 Повторяемость – 0224∙С мг/дм3 Восроизводимость – 0,108∙С мг/дм3 Д – св. 50 мг/дм3 Повторяемость – 0218∙С мг/дм3 Восроизводимость – 0,146∙С мг/дм3 | 14.11.2012 | Государственное учреждение «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» |