4 Промышленные и бытовые отходы

4.1 Твердые отходы

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код по CAS | Регистра-ционный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д – диапазон измерения, П – погрешность метода измерений. Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Альдегиды |  | 2.4.1.114-0005 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой. Аналог метода ЕРА 8270 Предел обнаружения – 1-200 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 177-200 |
| Амины алифатические (в т.ч. нитрозоамины) |  | 2.4.1.115-0005 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой. Аналог метода ЕРА 8270 Предел обнаружения – 1-200 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 177-200 |
| Амины ароматические (в т.ч. нитрозоамины) |  | 2.4.1.116-0005 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Бромбензол | 108-86-1 | 2.4.1.50-0004 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Аналог методов ЕРА 8260 и 5030 4) Предел обнаружения – 0,5 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 157-177 |
| Бромдихлорметан | 75-27-4 | 2.4.1.51-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Бромметан | 74-83-9 | 2.4.1.52-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Бромоформ | 75-25-2 | 2.4.1.53-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 4-Бромфторбензол |  | 2.4.1.54-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Бромхлорметан | 74-97-5 | 2.4.1.55-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Бутилбензол вторичный |  | 2.4.1.56-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| н-Бутилбензол |  | 2.4.1.57-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Бутилбензол третичный |  | 2.4.1.58-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Гетероциклы ароматические (пиридины, хинолины) |  | 2.4.1.117-0005 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой. Аналог метода ЕРА 8270 Предел обнаружения – 1-200 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 177-200 |
| Дибромметан |  | 2.4.1.59-0004 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Аналог методов ЕРА 8260 и 5030 4) Предел обнаружения – 0,5 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 157-177 |
| Дибромхлорметан | 124-48-1 | 2.4.1.60-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,2-Дибром-3-хлорпропан |  | 2.4.1.61-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Дибромфторметан |  | 2.4.1.62-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,2-Дибромэтан | 106-93-4 | 2.4.1.63-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,4-Дифторбензол |  | 2.4.1.64-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,2-Дихлорбензол | 95-50-1 | 2.4.1.65-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,3-Дихлорбензол | 541-73-1 | 2.4.1.66-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,4-Дихлорбензол | 106-46-7 | 2.4.1.67-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Дихлордифторметан | 75-71-8 | 2.4.1.69-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,2-Дихлорпропан | 78-87-5 | 2.4.1.70-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,3-Дихлорпропан | 142-28-9 | 2.4.1.71-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 2,2-Дихлорпропан |  | 2.4.1.72-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,1-Дихлорпропилен |  | 2.4.1.73-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| транс-1,3-Дихлорпропилен |  | 2.4.1.74-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| цис-1,3-Дихлорпропилен |  | 2.4.1.75-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,1-Дихлорэтан | 75-34-3 | 2.4.1.77-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,1-Дихлорэтилен | 75-35-4 | 2.4.1.78-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| транс-1,2-Дихлорэтилен | 156-60-5 | 2.4.1.79-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| цис-1,2-Дихлорэтилен | 156-59-2 | 2.4.1.80-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Изопропилбензол | 98-82-8 | 2.4.1.81-0004 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Аналог методов ЕРА 8260 и 5030 4) Предел обнаружения – 0,5 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 157-177 |
| н-Изопропилтолуол |  | 2.4.1.82-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Кетоны |  | 2.4.1.118-0005 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой. Аналог метода ЕРА 8270 Предел обнаружения – 1-200 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 177-200 |
| м-Ксилол |  | 2.4.1.83-0004 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Аналог методов ЕРА 8260 и 5030 4) Предел обнаружения – 0,5 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 157-177 |
| о-Ксилол | 95-47-6 | 2.4.1.84-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| п-Ксилол | 106-42-3 | 2.4.1.85-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Метилен хлористый |  | 2.4.1.110-0004 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Аналог методов ЕРА 8260 и 5030 4) Предел обнаружения – 0,5 мг/кг | 2000 г. | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 157-177 |
| Нафталин | 91-20-3 | 2.4.1.86-0004 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Аналог методов ЕРА 8260 и 5030 4) Предел обнаружения – 0,5 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 157-177 |
| Нитросоединения алифатические |  | 2.4.1.119-0005 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой. Аналог метода ЕРА 8270 Предел обнаружения – 1-200 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 177-200 |
| Нитросоединения ароматические |  | 2.4.1.120-0005 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Пентафторбензол | 363-72-4 | 2.4.1.87-0004 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Аналог методов ЕРА 8260 и 5030 4) Предел обнаружения – 0,5 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 157-177 |
| н-Пропилбензол | 103-65-1 | 2.4.1.88-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Пестициды, в т.ч. хлорсодержащие |  | 2.4.1.121-0005 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой. Аналог метода ЕРА 8270 Предел обнаружения – 1-200 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 177-200 |
| Спирты |  | 2.4.1.122-0005 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой. Аналог метода ЕРА 8270 Предел обнаружения – 1-200 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 177-200 |
| Стирол | 100-42-5 | 2.4.1.89-0004 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Аналог методов ЕРА 8260 и 5030 4) Предел обнаружения – 0,5 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 157-177 |
| Стронций-90 | 7440-24-6 | 4.1.16 | МВИ концентрации стронция -90 радиохимическим методом Д – от 0,05 Бк/кг П – 20 % |  | Методические рекомендации по комплексному радиационному контролю объектов жилищно-коммунального хозяйства. (В части отбора проб). Мн.: АНПО «Жилкоммунтехника», 1992 г. Основные положения обследования, оценки радиационной обстановки и построения карт загрязнения радионуклидами территории Республики Беларусь. (В части отбора проб). Мн.: 1993 г. Сборник «Инструкции и методические указания по оценке радиационной обстановки на загрязненной территории. М.: Главгидромет СССР, 1989 г. – С. 35-48 Методические указания по определению содержания стронция-90 и цезия-137 в почвах и растениях. М.: ЦИНАО, 1985 г. – С. 8-22, 30-35, 39-51 Методические указания по определению содержания стронция-90 в пробах почвы (С. 35-49) и донных отложений (С. 64-70). М.: 1989 г. |
| 1,1,1,2-Тетрахлор-этан | 630-20-6 | 2.4.1.90-0004 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Аналог методов ЕРА 8260 и 5030 4) Предел обнаружения – 0,5 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 157-177 |
| 1,1,2,2-Тетрахлор-этан | 79-34-5 | 2.4.1.91-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Тетрахлорэтилен | 127-18-4 | 2.4.1.92-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Толуол | 108-88-3 | 2.4.1.93-0004 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Аналог методов ЕРА 8260 и 5030 4) Предел обнаружения – 0,5 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 157-177 |
| 1,2,4-Триметил-бензол | 95-63-6 | 2.4.1.95-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,3,5-Триметил-бензол | 108-67-8 | 2.4.1.96-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,2,3-Трихлорбензол |  | 2.4.1.97-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,2,3-Трихлорпропан | 96-18-4 | 2.4.1.98-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Трихлорфторметан | 75-69-4 | 2.4.1.99-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,1,1-Трихлорэтан | 71-55-6 | 2.4.1.100-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,1,2-Трихлорэтан | 79-00-5 | 2.4.1.101-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Трихлорэтилен | 79-01-6 | 2.4.1.102-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Углеводороды алифатические (в т.ч. галогениро-ванные) |  | 2.4.1.123-0005 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой. Аналог метода ЕРА 8270 Предел обнаружения – 1-200 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 177-200 |
| Углеводороды ароматические (в т.ч. галогениро-ванные) |  | 2.4.1.124-0005 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой. Аналог метода ЕРА 8270 Предел обнаружения – 1-200 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 177-200 |
| Углеводороды полиароматические |  | 2.4.1.125-0005 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Углерод четыреххлористый | 56-23-5 | 2.4.1.112-0004 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Аналог методов ЕРА 8260 и 5030 4) Предел обнаружения – 0,5 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 157-177 |
| Фенолы (в т.ч. нитрофенолы) |  | 2.4.1.126-0005 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой. Аналог метода ЕРА 8270 Предел обнаружения – 1-200 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 177-200 |
| Фторбензол | 462-06-6 | 2.4.1.103-0004 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Аналог методов ЕРА 8260 и 5030 4) Предел обнаружения – 0,5 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 157-177 |
| Хлорбензол | 108-90-7 | 2.4.1.104-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Хлорвинил |  | 2.4.1.106-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Хлорметан | 74-87-3 | 2.4.1.107-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 2-Хлортолуол | 95-49-8 | 2.4.1.108-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 4-Хлортолуол | 106-43-4 | 2.4.1.109-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Хлорэтан | 75-00-3 | 2.4.1.111-0004 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Цезий-137 |  | 4.1.20.1 | МВИ концентрации цезия-137 на анализаторе импульсов АИ-1024 Д – от 1,6 Бк/кг П – 20 % |  | Сборник «Инструкции и методические указания по оценке радиационной обстановки на загрязненной территории. М.: Главгидромет СССР, 1989 г. – С. 25-34 Методика крупномасштабного агрохимического и радиологического обследования почв, сельскохозяйственных угодий Республики Беларусь. Мн.: 1992 г. – 44 с. Дополнение к методике крупномасштабного агрохимического и радиологического обследования почв, почв пашни, многолетних насаждений и улучшенных сенокосов и пастбищ Беларуси. Ч. 1. Мн.: 1995 г. – 12 с. |
|  |  | 4.1.20.2 | МВИ концентрации цезия-137 на гамма-спектрометре с полупроводниковым детектором «Canberra» Д – от 2 Бк/кг П – 10 % |  | Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Активность радионуклидов в объемных образцах. Методика выполнения измерений на гамма-спектрометре МИ-2143-91. М.: НПО «ВНИИФТРИ», 1990 г. |
|  |  | 4.1.20.3 | МВИ концентрации цезия-137 радиохимическим методом Д – от 1 Бк/кг П – до 20 % |  | Методические указания по определению содержания стронция-90 и цезия-137 в почвах и растениях. М.: ЦИНАО, 1985 г. – С. 24-27, 35-47 |
|  |  | 4.1.20.4 | МВИ концентрации цезия-137 экспрессным радиометрическим методом по гамма-измерению объемной и удельной активности Д – 20-100 Бк/кг П – 25 % |  | Методические рекомендации по комплексному радиационному контролю объектов жилищно-коммунального хозяйства. (В части отбора проб). Мн.: АНПО «Жилкоммунтехника», 1992 г. Основные положения обследования, оценки радиационной обстановки и построения карт загрязнения радионуклидами территории Республики Беларусь. (В части отбора проб). Мн.: 1993 г. Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства. М.: 1990 г. |
|  |  | 4.1.20.5 | МВИ концентрации цезия-137 на спектрометре АМА-03Ф4 Д – от 3,7 Бк/кг П – 20 % |  | Методические рекомендации по комплексному радиационному контролю объектов жилищно-коммунального хозяйства. (В части отбора проб). Мн.: АНПО «Жилкоммунтехника», 1992 г. Основные положения обследования, оценки радиационной обстановки и построения карт загрязнения радионуклидами территории Республики Беларусь. (В части отбора проб). Мн.: 1993 г. |
| Этилбензол | 100-41-4 | 2.4.1.113-0004 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Аналог методов ЕРА 8260 и 5030 4) Предел обнаружения – 0,5 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 157-177 |
| Эфиры простые |  | 2.4.1.127-0005 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой. Аналог метода ЕРА 8270 Предел обнаружения – 1-200 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 177-200 |
| Эфиры сложные фталевой кислоты |  | 2.4.1.128-0005 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Эфиры сложные органофосфорные |  | 2.4.1.129-0005 22.10.2008 г. |  |  |  |

4.2 Жидкие отходы

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код по CAS | Регистра-ционный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д – диапазон измерения, П – погрешность метода измерений. Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бромбензол | 108-86-1 | 2.4.2.2-0002 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Аналог методов ЕРА 8260 и 5030 1) Предел обнаружения – 0,5 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 157-177 |
| Бромдихлорметан | 75-27-4 | 2.4.2.3-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Бромметан | 74-83-9 | 2.4.2.4-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Бромоформ | 75-25-2 | 2.4.2.5-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 4-Бромфтор-бензол |  | 2.4.2.6-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Бромхлорметан | 74-97-5 | 2.4.2.7-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Бутилбензол вторичный |  | 2.4.2.8-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| н-Бутилбензол |  | 2.4.2.9-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Бутилбензол третичный |  | 2.4.2.10-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Дибромметан |  | 2.4.2.11-0002 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Аналог методов ЕРА 8260 и 5030 1) Предел обнаружения – 0,5 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 157-177 |
| Дибромхлорметан | 124-48-1 | 2.4.2.12-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,2-Дибром-3-хлорпропан |  | 2.4.2.13-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Дибромфтор-метан |  | 2.4.2.14-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,2-Дибромэтан | 106-93-4 | 2.4.2.15-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,4-Дифторбензол |  | 2.4.2.16-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,2-Дихлорбензол | 95-50-1 | 2.4.2.17-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,3-Дихлорбензол | 541-73-1 | 2.4.2.18-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,4-Дихлорбензол | 106-46-7 | 2.4.2.19-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Дихлордифтор-метан | 75-71-8 | 2.4.2.21-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,2-Дихлорпропан | 78-87-5 | 2.4.2.22-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,3-Дихлорпропан | 142-28-9 | 2.4.2.23-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 2,2-Дихлорпропан |  | 2.4.2.24-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,1-Дихлорпро-пилен |  | 2.4.2.25-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| транс-1,3-Дихлор-пропилен |  | 2.4.2.26-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| цис-1,3-Дихлор-пропилен |  | 2.4.2.27-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,1-Дихлорэтан | 75-34-3 | 2.4.2.29-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,1-Дихлорэтилен | 75-35-4 | 2.4.2.30-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| транс-1,2-Дихлор-этилен | 156-60-5 | 2.4.2.31-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| цис-1,2-Дихлор-этилен | 156-59-2 | 2.4.2.32-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Изопропилбензол | 98-82-8 | 2.4.2.33-0002 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Аналог методов ЕРА 8260 и 5030 1) Предел обнаружения – 0,5 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 157-177 |
| н-Изопропил-толуол |  | 2.4.2.34-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| м-Ксилол |  | 2.4.2.35-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| о-Ксилол | 95-47-6 | 2.4.2.36-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| п-Ксилол | 106-42-3 | 2.4.2.37-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Метилен хлористый метилен | 75-09-2 | 2.4.2.62-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Нафталин | 91-20-3 | 2.4.2.38-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Пентафторбензол | 363-72-4 | 2.4.2.39-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| н-Пропилбензол |  | 2.4.2.40-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Стирол | 100-42-5 | 2.4.2.41-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,1,1,2-Тетрахлор-этан | 630-20-6 | 2.4.2.42-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,1,2,2-Тетра-хлорэтан | 79-34-5 | 2.4.2.43-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Тетрахлорэтилен | 127-18-4 | 2.4.2.44-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Толуол | 108-88-3 | 2.4.2.45-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,2,4-Триметил-бензол | 95-63-6 | 2.4.2.47-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,3,5-Триметил-бензол | 108-67-8 | 2.4.2.48-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,2,3-Трихлор-бензол |  | 2.4.2.49-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,2,3-Трихлор-пропан | 96-18-4 | 2.4.2.50-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Трихлорфтор-метан | 75-69-4 | 2.4.2.51-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,1,1-Трихлорэтан | 71-55-6 | 2.4.2.52-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,1,2-Трихлорэтан | 79-00-5 | 2.4.2.53-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Трихлорэтилен | 79-01-6 | 2.4.2.54-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Углерод четырех-хлористый | 56-23-5 | 2.4.2.64-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Фторбензол | 462-06-6 | 2.4.2.55-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Хлорбензол | 108-90-7 | 2.4.2.56-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Хлорвинил |  | 2.4.2.58-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Хлорметан | 74-87-3 | 2.4.2.59-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 2-Хлортолуол | 95-49-8 | 2.4.2.60-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 4-Хлортолуол | 106-43-4 | 2.4.2.61-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Хлорэтан | 75-00-3 | 2.4.2.63-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Этилбензол | 100-41-4 | 2.4.2.65-0002 22.10.2008 г. |  |  |  |