Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

РЕЕСТР

методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области экологического контроля

Дополнения

за третий квартал 2017 года

1.1 Воздух атмосферный

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серная кислота | 0322 | 2.1.1.204-0060 01.08.2017 | МВИ.МН 5766-2017 «Методика выполнения измерений содержания аэрозоля серной кислоты в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе, в выбросах от стационарных источников» Д - 0,1-5,0 мг/м³ | 21.03.2017 | УО «БелГУТ» |

1.3 Промышленные выбросы

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серная кислота | 0322 | 2.1.3.204-0141 01.08.2017 | МВИ.МН 5766-2017 «Методика выполнения измерений содержания аэрозоля серной кислоты в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе, в выбросах от стационарных источников» Д - 0,1-5,0 мг/м³ | 21.03.2017 | УО «БелГУТ» |

2.1 Поверхностная вода

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминий |  | 1.2.1.11-0140 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,01-10 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,01-5000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Барий |  | 1.2.1.23-0140 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,01-20 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,001-5000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Бериллий |  | 1.2.1.32-0140 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,0001-0,2 мг/дм3; метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,0001-1000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Бор |  | 1.2.1. 35-0140 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,01-5000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Ванадий |  | 1.2.1.46-0140 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,005-5 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,001-5000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Висмут |  | 1.2.1.50-0140 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,005-10 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,05-1000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Вольфрам |  | 1.2.1.53-0140 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,05-1000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Железо |  | 1.2.1.105-0140 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,04-25 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,05-5000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Кадмий |  | 1.2.1.120-0140 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,0001-1,0 мг/дм3 метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,0001-1000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Калий |  | 1.2.1.121-0140 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,05-50000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Кальций |  | 1.2.1.122-0140 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,01-5000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Кобальт |  | 1.2.1.148-0140 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,001-5,0 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,001-1000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Кремний |  | 1.2.1.149-0140 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,05-500 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Литий |  | 1.2.1.155-0140 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,001-5000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Магний |  | 1.2.1.157-0140 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,05-5000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Марганец |  | 1.2.1.158-0140 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,001-5,0 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,001-1000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Медь |  | 1.2.1.160-0140 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,001-5,0 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,001-5000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Молибден |  | 1.2.1.171-0140 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,001-20,0 мг/дм3 метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,001-1000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Мышьяк |  | 1.2.1.174-0140 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,005-30,0 мг/дм3 метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,005-5000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Натрий |  | 1.2.1.175-0140 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,1-50000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Никель |  | 1.2.1.180-0140 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,001-5,0 мг/дм3 метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,001-1000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Олово |  | 1.2.1.190-0140 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,005-2,0 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,005-500 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Свинец |  | 1.2.1.217-0140 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,001-5,0 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,003-1000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Селен |  | 1.2.1.219-0140 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,002-5,0 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,005-1000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Серебро |  | 1.2.1.221-0140 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,0005-1,0 мг/дм3; метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,005-5000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Стронций |  | 1.2.1.234-0140 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,001-5000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Сурьма |  | 1.2.1.236-0140 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,005-2,0 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,005-5000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Теллур |  | 1.2.1.240-0140 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,005-1000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Титан |  | 1.2.1.250-0140 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,1-50 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,001-5000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Хром |  | 1.2.1.320-0140 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,001-5,0 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,001-5000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Цинк |  | 1.2.1.328-0140 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,001-5,0 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,005-5000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Фенольный индекс |  | 1.2.1.289-0141 25.09.2017 | СТБ 17.13.05-47-2017/ISO 6439:1990 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Качество воды. Определение фенольного индекса. Спектрометрические методы с 4-иминоантипирином после дистилляции» Д - св. 0,1 мг/л (метод А); Д – 0,002-0,1 мг/л (метод Б) | 01.10.2017 | ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны» |

2.2 Сточная вода

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фенольный индекс |  | 1.2.2.289-0097 25.09.2017 | СТБ 17.13.05-47-2017/ISO 6439:1990 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Качество воды. Определение фенольного индекса. Спектрометрические методы с 4-иминоантипирином после дистилляции» Д - св. 0,1 мг/л (метод А); Д – 0,002-0,1 мг/л (метод Б) | 01.10.2017 | ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны |

2.3 Подземная вода

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминий |  | 1.2.3.11-0168 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,01-10 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,01-5000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Барий |  | 1.2.3.23-0168 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,01-20 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,001-5000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Бериллий |  | 1.2.3.32-0168 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,0001-0,2 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,0001-1000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Бор |  | 1.2.3. 35-0168 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,01-5000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Ванадий |  | 1.2.3.46-0168 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,005-5 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,001-5000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Висмут |  | 1.2.3.50-0168 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,005-10 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,05-1000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Вольфрам |  | 1.2.3.53-0168 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,05-1000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Железо |  | 1.2.3.105-0168 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,04-25 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,05-5000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Кадмий |  | 1.2.3.120-0168 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,0001-1,0 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,0001-1000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Калий |  | 1.2.3.121-0168 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,05-50000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Кальций |  | 1.2.3.122-0168 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,01-5000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Кобальт |  | 1.2.3.148-0168 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,001-5,0 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,001-1000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Кремний |  | 1.2.3.149-0168 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,05-500 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Литий |  | 1.2.3.155-0168 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,001-5000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Магний |  | 1.2.3.157-0168 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,05-5000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Марганец |  | 1.2.3.158-0168 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,001-5,0 мг/дм3; Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,001-1000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Медь |  | 1.2.3.160-0168 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,001-5,0 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,001-5000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Молибден |  | 1.2.3.171-0168 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,001-20,0 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,001-1000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Мышьяк |  | 1.2.3.174-0168 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,005-30,0 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,005-5000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Натрий |  | 1.2.3.175-0168 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,1-50000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Никель |  | 1.2.3.180-0168 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,001-5,0 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,001-1000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Олово |  | 1.2.3.190-0168 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,005-2,0 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,005-500 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Свинец |  | 1.2.3.217-0168 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,001-5,0 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,003-1000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Селен |  | 1.2.3.219-0168 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,002-5,0 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,005-1000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Серебро |  | 1.2.3.221-0168 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,0005-1,0 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,005-5000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Стронций |  | 1.2.3.234-0168 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,001-5000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Сурьма |  | 1.2.3.236-0168 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,005-2,0 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,005-5000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Теллур |  | 1.2.3.240-0168 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,005-1000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Титан |  | 1.2.3.250-0168 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,1-50 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,001-5000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Хром |  | 1.2.3.320-0168 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,001-5,0 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,001-5000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |
| Цинк |  | 1.2.3.328-0168 25.09.2017 | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» Метод с электротермической атомизацией: Д – 0,001-5,0 мг/дм3 Метод с индуктивно связанной плазмой: Д – 0,005-5000 мг/дм3 | 01.01.2015 | ООО «Протектор» |

3 Почвы и донные отложения

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммоний-ион |  | 2.3.3-0014 13.09.2017 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 (М 03-08-2011) «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм катионов аммония, калия, натрия, магния, кальция в почвах, грунтах, глинах, торфе, осадках сточных вод, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 2-20000 мг/кг; Повторяемость – 14 %; воспроизводимость – 22 % | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, РФ |
| Ацетат-ион |  | 2.3.155-0013 13.09.2017 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 3-1000 мг/кг Повторяемость – 11 %; воспроизводимость – 21 % | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, РФ |
| Калий |  | 2.3.65-0014 13.09.2017 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 (М 03-08-2011) «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм катионов аммония, калия, натрия, магния, кальция в почвах, грунтах, глинах, торфе, осадках сточных вод, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 2-20000 мг/кг Повторяемость – 14 %; воспроизводимость – 22 % | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, РФ |
| Кальций |  | 2.3.66-0014 13.09.2017 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 (М 03-08-2011) «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм катионов аммония, калия, натрия, магния, кальция в почвах, грунтах, глинах, торфе, осадках сточных вод, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 2-10000 мг/кг Повторяемость – 14 %; воспроизводимость – 22 % | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, РФ |
| Магний |  | 2.3.74-0014 13.09.2017 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 (М 03-08-2011) «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм катионов аммония, калия, натрия, магния, кальция в почвах, грунтах, глинах, торфе, осадках сточных вод, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 1-10000 мг/кг Повторяемость – 14 %; воспроизводимость – 22 % | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, РФ |
| Натрий |  | 2.3.80-0014 13.09.2017 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 (М 03-08-2011) «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм катионов аммония, калия, натрия, магния, кальция в почвах, грунтах, глинах, торфе, осадках сточных вод, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 2-20000 мг/кг Повторяемость – 14 %; воспроизводимость – 22 % | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, РФ |
| Нитрат-ион |  | 2.3.84-0013 13.09.2017 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д –3-10000 мг/кг Повторяемость –11 %; воспроизводимость – 21 % | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, РФ |
| Оксалат-ион |  | 2.3.156-0013 13.09.2017 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 3-100 мг/кг Повторяемость – 11 %; воспроизводимость – 21 % | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, РФ |
| Сульфат-ион |  | 2.3.106-0013 13.09.2017 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 3-20000 мг/кг; Д – 3-10 вкл. мг/кг; повторяемость – 20 %; воспроизводимость – 34 %; Д – св.10-20000 мг/кг; повторяемость – 11 %; воспроизводимость – 21 % | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, РФ |
| Формиат-ион |  | 2.3.157-0013 13.09.2017 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 1-500 мг/кг Повторяемость –11 %; воспроизводимость – 21 % | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, РФ |
| Фосфат-ион (фосфор подвижный) |  | 2.3.132-0013 13.09.2017 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 3-5000 мг/кг Повторяемость –11 %; воспроизводимость – 21 % | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, РФ |
| Фторид-ион |  | 2.3.136-0013 13.09.2017 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 3- 100 мг/кг Повторяемость –11 %; воспроизводимость – 21 % | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, РФ |
| Хлорид-ион |  | 2.3.139-0013 13.09.2017 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 3-20000 мг/кг; Д – 3-10 вкл. мг/кг; повторяемость – 20 %; воспроизводимость – 34 %; Д – св. 10-20000 мг/кг; повторяемость – 11 %; воспроизводимость – 21 % | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, РФ |

4.1 Твердые отходы

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммоний-ион |  | 2.4.1.108-0002 13.09.2017 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 (М 03-08-2011) «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм катионов аммония, калия, натрия, магния, кальция в почвах, грунтах, глинах, торфе, осадках сточных вод, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 2-20000 мг/кг Повторяемость – 14 %; воспроизводимость – 22 % | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, РФ |
| Ацетат-ион |  | 2.4.1.101-0001 13.09.2017 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 3-1000 мг/кг Повторяемость – 11 %; воспроизводимость – 21 % | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, РФ |
| Калий |  | 2.4.1.40-0002 13.09.2017 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 (М 03-08-2011) «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм катионов аммония, калия, натрия, магния, кальция в почвах, грунтах, глинах, торфе, осадках сточных вод, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 2-20000 мг/кг Повторяемость – 14 %; воспроизводимость – 22 % | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, РФ |
| Кальций |  | 2.4.1.41-0002 13.09.2017 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 (М 03-08-2011) «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм катионов аммония, калия, натрия, магния, кальция в почвах, грунтах, глинах, торфе, осадках сточных вод, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 2-10000 мг/кг Повторяемость – 14 %; воспроизводимость – 22 % | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, РФ |
| Магний |  | 2.4.1.47-0002 13.09.2017 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 (М 03-08-2011) «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм катионов аммония, калия, натрия, магния, кальция в почвах, грунтах, глинах, торфе, осадках сточных вод, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 1-10000 мг/кг Повторяемость – 14 %; воспроизводимость – 22 % | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, РФ |
| Натрий |  | 2.4.1.54-0002 13.09.2017 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 (М 03-08-2011) «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм катионов аммония, калия, натрия, магния, кальция в почвах, грунтах, глинах, торфе, осадках сточных вод, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 2-20000 мг/кг Повторяемость – 14 %; воспроизводимость – 22 % | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, РФ |
| Нитрат-ион |  | 2.4.1.102-0001 13.09.2017 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 3-10000 мг/кг Повторяемость – 11 %; воспроизводимость – 21 % | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, РФ |
| Оксалат-ион |  | 2.4.1.103-0001 13.09.2017 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 3-100 мг/кг Повторяемость – 11 %; воспроизводимость – 21 % | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, РФ |
| Сульфат-ион |  | 2.4.1.104-0001 13.09.2017 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 3-20000 мг/кг; Д - 3-10 вкл. мг/кг; повторяемость – 20 %; воспроизводимость –34 % Д – св.10-20000 вкл. мг/кг; повторяемость – 11 %; воспроизводимость – 21 % | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, РФ |
| Формиат-ион |  | 2.4.1.105-0001 13.09.2017 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 1-500 мг/кг Повторяемость – 11 %; воспроизводимость – 21 % | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, РФ |
| Фосфат-ион (фосфор подвижный) |  | 2.4.1.88-0001 13.09.2017 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 3-5000 мг/кг Повторяемость – 11 %; воспроизводимость – 21 % | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, РФ |
| Фторид-ион |  | 2.4.1.106-0001 13.09.2017 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 1-100 мг/кг Повторяемость – 11 %; воспроизводимость – 21 % | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, РФ |
| Хлорид-ион |  | 2.4.1.107-0001 13.09.2017 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 3-20000 мг/кг; Д – 3-10 вкл. мг/кг Повторяемость – 20 %; воспроизводимость –34 % Д – св.10-20000 вкл. мг/кг Повторяемость – 11 %; воспроизводимость – 21 % | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, РФ |

5.0 Природные ресурсы, сырье и промышленная продукция

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Влага |  | 1.5.28-0081 25.09.2017 | ГОСТ 33503-2015 (ISO 11722:2013, ISO 5068-2:2007) «Топливо твердое минеральное. Методы определения влаги в аналитической пробе» Д – до 5,0%.; повторяемость – 0,10% масс. Д – 5 и св. %; повторяемость – 0,15% масс. | 01.09.2017 | ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации материалов и технологий» (ФГУП «ВНИИСМТ») |
| Сера |  | 1.5.13-0079 25.09.2017 | ГОСТ 8606-2015 (ISO 334:2013) «Топливо твердое минеральное. Определение общей серы. Метод Эшка» Д – до 5,0% вкл.; повторяемость – 0,05%; воспроизводимость – 0,10%; Д – св. 5,0%; повторяемость – 0,10%; воспроизводимость – 0,20% | 01.09.2017 | ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации материалов и технологий» (ФГУП «ВНИИСМТ») |
|  |  | 1.5.13-0080 25.09.2017 | ГОСТ ISO 16591-2015 «Нефтепродукты. Определение содержания серы. Метод окислительной микрокулонометрии» Д – 1-100 мг/кг | 01.09.2017 | Технический комитет по стандартизации Республики Казахстан №58 «Нефть, газ, продукты их переработки, материалы. Оборудование и сооружения для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности» |