Раздел 6. Отходы

| Наименование определяемого вещества (показателя) | Номер по CAS определяемого вещества (показателя) | Код определяемого вещества (показателя) | Область применения методики | Метод измерения определяемого вещества (показателя) | Регистрационный номер методики | Обозначение и наименование методики | Характеристика методики (диапазон измерений, точность) | Дата регистрации | Дата введения в действие | Сведения о разработчике | Документ об утверждении методики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отбор проб | - | - | Отходы | - | 6.1.0001 | СТБ CEN/TR 15310-1-2018 «Охрана окружающей среды и при-родопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Характеристика отходов. Отбор проб отходов. Часть 1. Руководство по выбору и применению критериев отбора проб при различных условиях» | - | 09.04.2018 | 01.07.2018 | РУП «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» | Постановление Госстандарта Республики Беларусь №5 от 05.02.2018 |  |
|  | - | - | Отходы | - | 6.1.0002 | СТБ CEN/TR 15310-2-2018 «Охрана окружающей среды и при-родопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Характеристика отходов. Отбор проб отходов. Часть 2. Руководство по методам отбора проб» | - | 09.04.2018 | 01.07.2018 | РУП «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» | Постановление Госстандарта Республики Беларусь №5 от 05.02.2018 |  |
|  | - | - | Отходы | - | 6.1.0003 | СТБ CEN/TR 15310-3-2018 «Охрана окружающей среды и при-родопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Характеристика отходов. Отбор проб отходов. Часть 3. Руководство по процедурам отбора подпроб в полевых условиях» | - | 09.04.2018 | 01.07.2018 | РУП «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» | Постановление Госстандарта Республики Беларусь №5 от 05.02.2018 |  |
|  | - | - | Отходы | - | 6.1.0004 | СТБ CEN/TR 15310-5-2018 «Охрана окружающей среды и при-родопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Характеристика отходов. Отбор проб отходов. Часть 5. Руководство по процессу определения плана отбора проб» | - | 09.04.2018 | 01.07.2018 | РУП «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» | Постановление Госстандарта Республики Беларусь №5 от 05.02.2018 |  |
|  | - | - | Отходы | - | 6.1.0005 | ГОСТ IEC 60475-2014 "Жидкости изоляционные. Отбор проб" | - | 01.06.2017 | 01.06.2017 | ФГУП "ВНИ центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ" (далее - ФГУП "ВНИЦСМВ") | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 15 июня 2016 г. № 42 |  |
| Азот аммонийный | - | - | Отходы | Метод капиллярного электрофореза | 6.3.0006 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 (М 03-08-2011) «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм катионов аммония, калия, натрия, магния, кальция в почвах, грунтах, глинах, торфе, осадках сточных вод, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 2 - 20000 вкл. мг/кг Повторяемость – 14 % Воспроизводимость – 22 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, РФ | Протокол заседания НТГ Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Алюминий | 7429-90-5 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св.0,025* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии» (далее -БелГИМ) Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее - Минприроды) | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  |  | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0008 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 50-100 мг/кг Повторяемость – 14 % Воспроизводимость – 17 % Д – 100-1000 мг/кг Повторяемость – 7,6 % Воспроизводимость – 8,5 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
| Анионы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ацетаты | - | - | Отходы | Метод капиллярного электрофореза | 6.3.0009 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 3 - 1000 вкл. мг/кг Повторяемость – 11 % Воспроизводимость – 21 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТГ Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Нитраты | - | - | Отходы | Метод капиллярного электрофореза | 6.3.0009 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 3- 10000 вкл. мг/кг Повторяемость – 11 % Воспроизводимость – 21 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТГ Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Оксалаты | - | - | Отходы | Метод капиллярного электрофореза | 6.3.0009 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 3- 100 вкл. мг/кг Повторяемость – 11 % Воспроизводимость – 21 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТГ Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Сульфаты | - | - | Отходы | Метод капиллярного электрофореза | 6.3.0009 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 3 - 20000 вкл. мг/кг Д - 3 - 10 вкл. мг/кг Повторяемость – 20 % Воспроизводимость –34 % Д - св.10 - 20000 вкл. мг/кг Повторяемость – 11 % Воспроизводимость – 21 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТГ Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Формиаты | - | - | Отходы | Метод капиллярного электрофореза | 6.3.0009 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 1 - 500 вкл. мг/кг Повторяемость – 11 % Воспроизводимость – 21 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТГ Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Фосфаты | - | - | Отходы | Метод капиллярного электрофореза | 6.3.0009 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 3 - 5000 вкл. мг/кг Повторяемость – 11 % Воспроизводимость – 21 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТГ Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Фториды | - | - | Отходы | Метод капиллярного электрофореза | 6.3.0009 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 1 - 100 вкл. мг/кг Повторяемость – 11 % Воспроизводимость – 21 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТГ Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Хлориды | - | - | Отходы | Метод капиллярного электрофореза | 6.3.0009 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 3 -20000 вкл. мг/кг Д - 3 -10 вкл. мг/кг Повторяемость – 20 % Воспроизводимость –34 % Д - 10 - 20000 вкл. мг/кг Повторяемость – 11 % Воспроизводимость – 21 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТГ Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Барий | 7440-39-3 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св.0,01* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Бериллий | 7440-41-7 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св.0,0025* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Бор | 7440-42-8 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св.0,1* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Ванадий | 7440-62-2 | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0010 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-адсорбционной спектроскопии | Д – 0,01-0,2 мг/кг П – 15 % | 24.12.1999 | 10.12.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 от 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0008 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 50-100 мг/кг Повторяемость – 17 % Воспроизводимость – 19 % Д – 100-500 мг/кг Повторяемость – 8,0 % Воспроизводимость – 9,3 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
|  |  | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,0175* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Висмут | 7440-69-9 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,425* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Вольфрам | 7440-33-7 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,25* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Железо | 7439-89-6 | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0010 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-адсорбционной спектроскопии | Д – 0,1-0,5 мг/кг П – 15 % | 24.12.1999 | 10.12.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св.0,05* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0008 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 50-100 мг/кг Повторяемость – 15 % Воспроизводимость – 18 % Д – 100-1000 мг/кг Повторяемость – 7,8 % Воспроизводимость – 9,4 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
| Кадмий | 7440-43-9 | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0010 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-адсорбционной спектроскопии | Д – 0,0005-0,01 мг/кг П – 12 % | 24.12.1999 | 10.12.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св.0,005* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0008 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 0,25-5 мг/кг Повторяемость – 9,0 % Воспроизводимость – 13,5 % Д – 5-25 мг/кг Повторяемость – 4,8 % Воспроизводимость – 8,0 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
| Калий | 7440-09-7 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,5* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Метод капиллярного электрофореза | 6.3.0006 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 (М 03-08-2011) «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм катионов аммония, калия, натрия, магния, кальция в почвах, грунтах, глинах, торфе, осадках сточных вод, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 2 - 20000 вкл.мг/кг Повторяемость – 14 % Воспроизводимость – 22 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТГ Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Кальций | 7440-70-2 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св.0,01* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Метод капиллярного электрофореза | 6.3.0006 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 (М 03-08-2011) «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм катионов аммония, калия, натрия, магния, кальция в почвах, грунтах, глинах, торфе, осадках сточных вод, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 2 - 10000 вкл.мг/кг Повторяемость – 14 % Воспроизводимость – 22 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТГ Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Кобальт | 7440-48-4 | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0010 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-адсорбционной спектроскопии | Д – 0,005-0,1 мг/кг П – 10 % | 24.12.1999 | 10.12.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св.0,025* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0008 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 2,5-25 мг/кг Повторяемость – 8,8 % Воспроизводимость – 12 % Д – 25-200 мг/кг Повторяемость – 5,6 % Воспроизводимость – 8,0 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
| Кремний | 7440-21-3 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,075* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Литий | 7439-93-2 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,15* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Магний | 7439-95-4 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,025* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Метод капиллярного электрофореза | 6.3.0006 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 (М 03-08-2011) «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм катионов аммония, калия, натрия, магния, кальция в почвах, грунтах, глинах, торфе, осадках сточных вод, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 1- 10000 вкл. мг/кг Повторяемость – 14 % Воспроизводимость – 22 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТГ Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Марганец | 7439-96-5 | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0010 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-адсорбционной спектроскопии | Д – 0,002-0,04 мг/кг П – 10 % | 24.12.1999 г. | 10.12.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,01* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0008 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 40-250 мг/кг Повторяемость – 11,5 % Воспроизводимость – 13,7 % Д – 250-2000 мг/кг Повторяемость – 6,4 % Воспроизводимость – 8,3 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
| Медь | 7440-50-8 | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0010 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-адсорбционной спектроскопии | Д – 0,005-0,1 мг/кг П – 13 % | 24.12.1999 г. | 10.12.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св.0,05* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0008 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 1,5-5 мг/кг Повторяемость – 13 % Воспроизводимость – 16 % Д – 5-250 мг/кг Повторяемость – 6,3 % Воспроизводимость – 9,4 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
| Молибден | 7439-98-7 | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0010 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-адсорбционной спектроскопии | Д – 0,003-0,06 мг/кг П – 10 % | 24.12.1999 | 10.12.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,05* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0008 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 5-25 мг/кг Повторяемость – 21 % Воспроизводимость – 25 % Д – 25-250 мг/кг Повторяемость – 9,0 % Воспроизводимость – 11 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
| Мышьяк | 7440-38-2 | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0010 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-адсорбционной спектроскопии | Д – 0,005-0,1 мг/кг П – 20 % | 24.12.1999 г. | 10.12.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,125* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0008 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 1-5 мг/кг Повторяемость – 12 % Воспроизводимость – 15 % Д – 5-250 мг/кг Повторяемость – 6,0 % Воспроизводимость – 8,5 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
| Натрий | 7440-23-5 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,5* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Метод капиллярного электрофореза | 6.3.0006 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 (М 03-08-2011) «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм катионов аммония, калия, натрия, магния, кальция в почвах, грунтах, глинах, торфе, осадках сточных вод, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 2 - 20000 вкл. мг/кг Повторяемость – 14 % Воспроизводимость – 22 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТГ Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Нефтепродукты | - | - | Отходы | Флуориметрический |  | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) изд.2012 Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" | Д - 5-20000 мг/кг Д - 5 - 250 вкл. мг/кг Повторяемость - 9% Воспроизводимость - 13%; Д - св. 250-20000 вкл. мг/кг Повторяемость - 6% Воспроизводимость - 9% | 04.08.2016 | 31.05.2016 | ООО «ЛЮМЭКС» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТК Госстандарта по метрологии № 05-2016 от 31.05.2016 г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) | Взамен М 03-03-2007 Применение возможно с валидацией методики |
| Никель | 7440-02-0 | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0010 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-адсорбционной спектроскопии | Д – 0,005-0,1 мг/кг П – 20 % | 24.12.1999 | 10.12.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,05* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0008 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 2-50 мг/кг Повторяемость – 13 % Воспроизводимость – 18,4 % Д – 50-250 мг/кг Повторяемость – 8,5 % Воспроизводимость – 9,6 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
| Олово | 7440-31-5 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.2.0010 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-адсорбционной спектроскопии | Д – 0,005-0,1 мг/кг П – 15 % | 24.12.1999 г. | 10.12.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 1,5* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0008 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 2-50 мг/кг Повторяемость – 14,3 % Воспроизводимость – 16,3 % Д – 50-250 мг/кг Повторяемость – 6,4 % Воспроизводимость – 9,1 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
| Полихлорированные бифенилы (ПХБ) суммарно, в т.ч.: | 1336-36-3 | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0011 | ГОСТ IEC 61619-2014 «Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (РСВ) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке» | Д - св. 0,1 мг/кг | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИ центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ" ( далее - ФГУП "ВНИЦСМВ") | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 69 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0012 | ГОСТ EN 12766-2-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 2. Определение содержания PCB» | Метод А: ПО - 8 мг/кг Метод В: ПО - 4 мг/кг | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 69 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0013 | ГОСТ EN 12766-3-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 3. Определение и вычисление содержания полихлорированных терфенилов (PCТ) и полихлорированных бензилтолуолов (PCBT) методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 25 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
| ПХБ-18 (ПХД-18, 2,2ˡ,5-трихлор- бифенил | 37680-65-2 | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0011 | ГОСТ IEC 61619-2014 «Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (РСВ) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке» | Д - св. 0,1 мг/кг | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 69 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0014 | ГОСТ EN 12766-1-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 0,2 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
| ПХБ-28 (ПХД-28, 2,4,4ˡ-трихлор- бифенил) | 7012-37 | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0015 | СТБ 17.13.05-41-2015/ ЕN 15308:2008 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Характеристика отходов. Определение некоторых полихлорированных бифенилов (ПХБ) в твердых отходах методом капиллярной газовой хроматографии с детектором электронного захвата или масс-спектрометрическим детектированием | Д - св. 0,01 мг/кг | 25.08.2015 | 01.12.2015 | Государственное учреждение "Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды" (далее - РЦАК) | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 25 мая 2015 г. № 29 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0014 | ГОСТ EN 12766-1-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 0,2 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0011 | ГОСТ IEC 61619-2014 «Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (РСВ) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке» | Д - св. 0,1 мг/кг | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 69 |  |
| ПХБ-30 (ПХД-30, 2,4,6-трихлор- бифенил) | 35693-92-6 | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0014 | ГОСТ EN 12766-1-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 0,2 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
| ПХБ-31 (ПХД-31, 2,4ˡ,5-трихлор- бифенил) | 16606-02-3 | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0014 | ГОСТ EN 12766-1-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 0,2 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0011 | ГОСТ IEC 61619-2014 «Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (РСВ) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке» | Д - св. 0,1 мг/кг | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 69 |  |
| ПХБ-44 (ПХД-44, 2,2ˡ,3,5ˡ-тетрахлор- бифенил) | 41464-39-5 | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0011 | ГОСТ IEC 61619-2014 «Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (РСВ) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке» | Д - св. 0,1 мг/кг | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 69 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0014 | ГОСТ EN 12766-1-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 0,2 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
| ПХБ-52 (ПХД-52, 2,2ˡ,5,5ˡ-тетрахлор- бифенил) | 35693-99-3 | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0015 | СТБ 17.13.05-41-2015/ ЕN 15308:2008 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Характеристика отходов. Определение некоторых полихлориро-ванных бифенилов (ПХБ) в твердых отходах методом капиллярной газовой хроматографии с детектором электронного захвата или масс-спектрометрическим детектированием | Д - св. 0,01 мг/кг | 25.08.2015 | 01.12.2015 | РЦАК | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 25 мая 2015 г. № 29 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0014 | ГОСТ EN 12766-1-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 0,2 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0011 | ГОСТ IEC 61619-2014 «Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (РСВ) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке» | Д - св. 0,1 мг/кг | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 69 |  |
| ПХБ-101 (ПХД-101, 2,2ˡ,4,5,5ˡ-пентахлор- бифенил) | 37680-73-2 | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0015 | СТБ 17.13.05-41-2015/ ЕN 15308:2008 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Характеристика отходов. Определение некоторых полихлорированных бифенилов (ПХБ) в твердых отходах методом капиллярной газовой хроматографии с детектором электронного захвата или масс-спектрометрическим детектированием | Д - св. 0,01 мг/кг | 25.08.2015 | 01.12.2015 | РЦАК | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 25 мая 2015 г. № 29 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0011 | ГОСТ IEC 61619-2014 «Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (РСВ) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке» | ДИ - св. 0,1 мг/кг | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 69 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0014 | ГОСТ EN 12766-1-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 0,2 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
| ПХБ-118 (ПХД-118, 2,3ˡ,4,4ˡ,5-пентахлор- бифенил) | 31508-00-6 | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0015 | СТБ 17.13.05-41-2015/ ЕN 15308:2008 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Характеристика отходов. Определение некоторых полихлориро-ванных бифенилов (ПХБ) в твердых отходах методом капиллярной газовой хроматографии с детектором электронного захвата или масс-спектрометрическим детектированием | Д - св. 0,01 мг/кг | 25.08.2015 | 01.12.2015 | РЦАК | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 25 мая 2015 г. № 29 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0011 | ГОСТ IEC 61619-2014 «Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (РСВ) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке» | Д - св. 0,1 мг/кг | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 69 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0014 | ГОСТ EN 12766-1-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 0,2 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
| ПХБ-138 (ПХД-138, 2,2ˡ,3,4,4ˡ,5-гексахлор- бифенил) | 3506-28-2 | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0015 | СТБ 17.13.05-41-2015/ ЕN 15308:2008 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Характеристика отходов. Определение некоторых полихлориро-ванных бифенилов (ПХБ) в твердых отходах методом капиллярной газовой хроматографии с детектором электронного захвата или масс-спектрометрическим детектированием | Д - св. 0,01 мг/кг | 25.08.2015 | 01.12.2015 | РЦАК | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 25 мая 2015 г. № 29 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0011 | ГОСТ IEC 61619-2014 «Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (РСВ) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке» | Д - св. 0,1 мг/кг | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 69 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0014 | ГОСТ EN 12766-1-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 0,2 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
| ПХБ-149 (ПХД-149, 2,2ˡ,3,4ˡ,5ˡ,6-гексахлор- бифенил) | 38380-04-0 | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0014 | ГОСТ EN 12766-1-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 0,2 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0011 | ГОСТ IEC 61619-2014 «Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (РСВ) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке» | Д - св. 0,1 мг/кг | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 69 |  |
| ПХБ-153 (ПХД-153, 2,2ˡ,4,4ˡ,5,5ˡ-гексахлор- бифенил) | 35065-27-1 | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0015 | СТБ 17.13.05-41-2015/ ЕN 15308:2008 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Характеристика отходов. Определение некоторых полихлорированных бифенилов (ПХБ) в твердых отходах методом капиллярной газовой хроматографии с детектором электронного захвата или масс-спектрометрическим детектированием | Д - св. 0,01 мг/кг | 25.08.2015 | 01.12.2015 | РЦАК | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 25 мая 2015 г. № 29 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0014 | ГОСТ EN 12766-1-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 0,2 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0011 | ГОСТ IEC 61619-2014 «Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (РСВ) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке» | Д - св. 0,1 мг/кг | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 69 |  |
| ПХБ-170 (ПХД-170, 2,2ˡ,3,3ˡ,4,4ˡ,5-гептахлор- бифенил) | 35065-30-6 | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0011 | ГОСТ IEC 61619-2014 «Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (РСВ) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке» | Д - св. 0,1 мг/кг | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 69 |  |
| ПХБ-180 (ПХД-180, 2,2ˡ,3,4,4ˡ,5,5ˡ-гептахлор- бифенил) | 35065-29-3 | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0015 | СТБ 17.13.05-41-2015/ ЕN 15308:2008 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Характеристика отходов. Определение некоторых полихлорированных бифенилов (ПХБ) в твердых отходах методом капиллярной газовой хроматографии с детектором электронного захвата или масс-спектрометрическим детектированием | Д - св. 0,01 мг/кг | 25.08.2015 | 01.12.2015 | РЦАК | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 25 мая 2015 г. № 29 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0011 | ГОСТ IEC 61619-2014 «Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (РСВ) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке» | Д - св. 0,1 мг/кг | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 69 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0014 | ГОСТ EN 12766-1-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 0,2 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
| ПХБ-194 (ПХД-194, 2,2ˡ,3,3ˡ,4,4ˡ,5,5ˡ-октахлор- бифенил) | 35694-08-7 | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0011 | ГОСТ IEC 61619-2014 «Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (РСВ) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке» | Д - св. 0,1 мг/кг | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 69 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0014 | ГОСТ EN 12766-1-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 0,2 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
| ПХБ-209 (ПХД-209, 2,2ˡ,3,3ˡ,4,4ˡ,5,5ˡ,6,6ˡ-декахлор- бифенил) | 2051-24-3 | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0014 | ГОСТ EN 12766-1-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 0,2 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0011 | ГОСТ IEC 61619-2014 «Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (РСВ) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке» | Д - св. 0,1 мг/кг | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 69 |  |
| Плихлорированные бензилтолуолы | - | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0013 | ГОСТ EN 12766-3-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 3. Определение и вычисление содержания полихлорированных терфенилов (PCТ) и полихлорированных бензилтолуолов (PCBT) методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 5 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
| Плихлорированные терфенилы | - | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0013 | ГОСТ EN 12766-3-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 3. Определение и вычисление содержания полихлорированных терфенилов (PCТ) и полихлорированных бензилтолуолов (PCBT) методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 10 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
| Ртуть | 7439-97-6 | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0016 | МВИ. МН 1138-99. Методика выполнения измерений концентрации ртути методом атомно-абсорбционной спектроскопии холодных паров | Д – св. 0,01 мг/кг П – 15 % | 24.12.1999 | 10.12.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 99/99 25.11.1999 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимальобъема |
|  |  | - | Отходы | Техника холодного пара Беспламенная атомная абсорбция с термическим разложением проб Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0017 | СТБ ГОСТ Р 51768-2003. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Методика определения ртути в ртутьсодержащих отходах. Общие требования. | Техника холодного пара: ДИ - 0,00002- 0,01 %; Беспламенная атомная абсорбция с термическим разложением проб: ДИ - 0,000002 до 0,001 %; Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно-связанной плазмой: ДИ - 0,01 % и более | 28.04.2003 | 28.04.2003 | Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 28 апреля 2003 г. № 22 |  |
| Свинец | 7439-92-1 | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0010 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-адсорбционной спектроскопии | Д – 0,005-0,1 мг/кг П – 10 % | 24.12.1999 г. | 10.12.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,125* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0008 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 3-10 мг/кг Повторяемость – 15 % Воспроизводимость – 17 % Д – 10-500 мг/кг Повторяемость – 8,6 % Воспроизводимость – 10,6 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
| Селен | 7782-49-2 | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0010 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-адсорбционной спектроскопии | Д – 0,005-0,1 мг/кг П – 15 % | 24.12.1999 | 10.12.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,175* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0008 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 0,1-0,5 мг/кг Повторяемость – 18 % Воспроизводимость – 21 % Д – 0,5-20 мг/кг Повторяемость – 6,0 % Воспроизводимость – 8,0 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
| Сера | 7704-34-9 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,325* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Серебро | 7440-22-4 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,1* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Стронций | 7440-24-6 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,0025* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Сурьма | 7440-36-0 | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0010 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-адсорбционной спектроскопии | Д – 0,02-0,3 мг/кг П – 10 % | 24.12.1999 | 10.12.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,1* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0008 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 2-10 мг/кг Повторяемость – 17 % Воспроизводимость – 21 % Д – 10-100 мг/кг Повторяемость – 8 % Воспроизводимость – 10 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
| Титан | 7440-32-6 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,025* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Устойчивость химическая | - | - | Отходы | Выщелачивание | 6.1.0018 | ГОСТ 29114-91. Отходы радиоактивные. Метод измерения химической устойчивости отвержденных радиоактивных отходов посредством длительного выщелачивания | Д – 0,01-1 мг/кг | - | 01.01.1993 | - | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3 |  |
| Фосфор | 7723-14-0 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,225* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Хром | 218-01-9 | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0010 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-адсорбционной спектроскопии | Д – 0,005-0,1 мг/кг П – 12 % | 24.12.1999 | 10.12.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 от 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св.0,025* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0008 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 3-50 мг/кг Повторяемость – 14 % Воспроизводимость – 18 % Д – 50-500 мг/кг Повторяемость – 8,2 % Воспроизводимость – 10 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
| Цинк | 7440-66-6 | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0010 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-адсорбционной спектроскопии | Д – 0,0005-0,005 мг/кг П – 15 % | 24.12.1999 | 10.12.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 от 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,025* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0008 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 10-1000 мг/кг Повторяемость – 9,6 % Воспроизводимость – 13,8 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
| Цирконий | 7440-67-7 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,0075* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |

Принятые сокращения:

Д - диапазон измерений ТНПА, МВИ;

П - погрешность метода измерений;

ПО - предел обнаружения